特点

FTB-200是EXFO公司的最新产品，是针对多层和多介质测试而设计的超强型模块化平台。FTB-200 包含两个现场可更换模块的插槽，可测试物理层、传输层和数据通层 。

☆ 高级防反射TFT彩色显示屏，可确保阳光直射下仍

能清晰显示

☆ 触摸屏和按键两种操作方式易于操作和选择功能

☆ 80M超大内存，可存储数千组数据；USB接口，

易于文件传输

☆ Windows CE 操作系统，易于升级

☆ 开机时间仅需4秒

☆ 128000/256000超级采样点，0.8m/1m超短盲

区，易于清晰扫描线路

☆ 优化的FTTx测试，可穿过光分路器

☆ 锂电池，充电3小时，使用时间长达8小时以上

☆ 故障定位器模式便于快速定位故障点

☆ 内置稳定的激光光源（标准配置）

☆ 可视故障定位仪、光纤检查探测器和光功率计（选

件）

☆ FTB-8510以太网测试模块、FTB-9300多功能模

块（选件）

模块性能

| 模块兼容性- | 与FTB-100通用测试系统兼容 |
| --- | --- |
| 距离范围- | 单模0～160公里 多模0～40公里 |
| 距离精度- | ±(0.75m +0.0025%×距离)(7200D/7300D) ±(1m +0.0025%×距离)(7423/7523B-B/多模) |
| 损耗精度(线性)- | ±0.03dB/dB(7200D/7300D) ±0.05dB/dB(7423/7523B-B/多模) |
| 损耗门限- | 0.01dB |
| 损耗分辨率- | 0.001dB |
| 取样分辨率- | 0.04m(7200D/7300D) 0.08m(7423/7523B-B/多模) |
| 采样点- | 单模 128000点(7200D/7300D) 52000点(7423/7523B-B) 多模 16000点 |
| 实时刷新- | ≤0.3秒(7200D/7300D) ≤1秒(7423/7523B-B/多模) |
| 脉宽- | 单模5,10,30,100,275,1000,2500, 10000,20000ns(7200D-7300D) 单模10,30,100,275,1000,2500, 10000,20000ns(7423/7523B-B) 多模(850nm)10,30,100ns (1300nm)10,30,100,275,1000ns |
| 稳定光源- | 单模 -10dBm(7200D) -5 dBm(7300D/7423B-B/7523B-B) 多模 -7dBm |

支持模块

| 模块 | 光纤类型 | 波长 | 动态范围 (20μs) | 动态范围 (10μs) | 事件盲区 | 损耗盲区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTB-7200D | 单模 | 1310/1550nm±20nm | 36/35dB | 35/34dB | 1/1m | 4/4m |
| FTB-7300D | 单模 | 1310/1550nm±20nm | 39/38dB | 38/37dB | 1/1m | 4/4m |
| FTB-7423B-B | 单模 | 1310/1550nm±20nm | 41.5/40.5dB | 40/40 dB | 3/3m | 10/15m |
| FTB-7523B-B | 单模 | 1310/1550nm±20nm | 45/45dB | 43.5/43.5dB | 3/3m | 10/15m |
| FTB-7212B-D | 多模 | 850/1300nm±20nm | 25/29dB(100ns/1μs) | 1.5/1.5m | 5/5m |

# Text boxes

产品名称：EXFO FTB-200光时域反射仪

产品产地：加拿大

产品规格：EXFO FTB-200光时域反射仪