日本藤仓60S光纤熔接机

特点：

1.典型熔接时间：9秒（SM快速模式）
2.典型加热时间：30秒（FP-03）
3.显示器：4.1英寸彩色液晶显示屏（表面有透明防反射塑料保护）图像显示可根据显示器位置自动翻转
4.放大倍数：300倍（单纤显示）；187倍（X/Y同时显示） 　
5.大容量NiMH电池：BTR-08（4000mAh）充电时间为5小时，可以边充电边进行熔接操作，充满电可熔
接和加热160次
6.关闭加热器盖自动开始加热；关闭防风罩自动开始熔接
7.符合RoHS和WEEE标准
8.加强防震、防沙尘、防雨能力（改变材料、结构） 　
 9.有两种用户可选的光纤放置方法：护套压板系统和光纤夹具系统，为针对不同切割长度等
10.FSM-60S可用于藤仓FuseConnect 系统，为做FuseConnect连接器可选外置加热剥皮钳SH-8C
11.可拆卸的工作台（在携带箱上面），可以将熔接机固定在工作台上操作，适合野外工作
12.电池寿命：充电次数可达200~500循环次数（可能是半年到五年）（合理操作和储存）

性能指标：

| 实际平均损耗 | 0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS) |
| --- | --- |
| 接续时间 | 9秒（SM快速模式）；10秒（SM AUTO模式）；13秒（AUTO模式） |
| 加热时间 | 30秒（FP-03）；35秒(FP-03,L=40)；35~55秒（微型热缩套管） |
| 接续结果的存储 | 可在内置存储器中保存2000个最新接续结果 |
| 光纤影像的存储 | 可在内置存储器中保存8个光纤影像 |
| 光纤显示方式 | X轴和Y轴独立显示，或同时显示X/Y轴 |
| 尺寸/重量 | 136(W)*161(D)*143(H)/2.3kg（含ADC-13），2.7kg（含BTR-08） |
| 回损与风速 | ≥60dB，15m/s |
| 操作环境 | -10～+50℃(温度)，0～95%（湿度），0～5000m（海拔） |
| 存储环境 | -40～+80℃(温度)，0～95％（湿度 |

主机及随主机的附件

| 项目 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | FSM-60S | 1台 |
| 2 | 交/直流适配器/充电器 | ADC-13 | 1个 |
| 3 | 蓄电池 | BTR-08 | 1个 |
| 4 | 高精密光纤切割刀 | CT-10 | 1把 |
| 5 | 电池充电线 | DCC-14 | 1条 |
| 6 | USB线 | USB-01 | 1条 |
| 7 | 光纤护套压板 | CLAMP-S60A | 1套 |
| 8 | 交流电源线 | ACC-XX | 1条 |
| 9 | 备用电极(同FSM-50S) | ELCT2-20A | 1对 |
| 10 | 携带箱 | CC-24-60S | 1个 |
| 11 | CD英文操作手册 | V-60S-E | 1张 |
| 12 | 快速操作指南 | M-60S | 1份 |
| 13 | J型板 | JP-05 | 1个 |

我们承诺

秉承以“科技领航   瑞福创新”的企业理念,精诚合作、励精图治，精心打造适合各个运营商自己的解决方案，与客户携手，共创辉煌未来。

北京凯德瑞福通信设备有限公司

电  话：13007503023    13520821316

联系人：张明辉

在这里 ,让您体验···

- 国际一流通信技术服务

- 国产光纤熔接机·迪威普中国区总运营商

- 日本住友、滕仓、古河进口熔接机中国区核心代理商

# Text boxes

型号:滕仓60S

产地:日本