住友TYPE-39光纤熔接机

产品说品

Type-39纤芯直视型光纤融接机是世界首次推出双联加热器系统的仪表。两个独立的加热器突破了“必须等待加热补强时间”的传统概念。其精密的计算可在一分钟内完成两组接续加热补强，创下当今世界之最。 
    Type-39先进的电子程序设计，可以选择自动接续、自动加热补强使接续变得更快捷、更容易。Type-39是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤融接机。优良的设计使其可以接续任何光纤 ：单模、多模、色散位移和各种特殊光纤。

该融接机使用高精度纤芯直视法对准光纤，达到接续损耗极低的最佳接续效果。

性能参数：

● 符合欧盟 RoHS 环保标准  
● 双联加热器装置,大大提高作业效率  
● 5.6”寸大屏幕彩色显示器，前向、后向自由转换  
● 接续可自动开始  
● 加热器可自动开始  
● 光纤种类自动识别  
● 超高速接续加之双联加热作业时间世界最快  
● 清晰高亮度 LED 照明  
● 高容量BU-66L 电池可进行 200 次接续和加热操

| 名称 | 性能参数 | 名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| RoHS | 符合 | 张力试验 | 200g (标准.) |
| 适用光纤 | 石英玻璃 | 接续损耗推定 | HDCM方式 |
| 涂敷外径 | 100 至 1000 μm | 菜单选择 | 平易亲切的用户界面 |
| 包层直径 | 80 至 150 μm | 加热条件 | 20种 |
| 切断长 | 8 至 16 mm (涂敷外径 250 μm )16mm (涂敷外径 250μm ) | 图像显示 | X/Y画面同时显示 5.6 英寸大屏幕彩色显示器 |
| 平均接续损耗 | SMF: 0.02dB | 外接接口 | USB 通信接口 |
|  | MMF: 0.01dB |  | RCA 外接显示器端口 |
|  | DSF: 0.04dB |  | DC 输入、汽车电瓶接口 |
|  | NZ-DSF: 0.04dB | 重量 | 2.8 kg |
| 接续时间 | 9 秒 (高速) | 尺寸 | 150W x 150D x 150H mm |
| 接续条件 | 48 组 | 电源 | 输入：100-240V AC；50/60Hz， 12V DC |
| 放电试验 | 自动根据外界环境，校准放电条件 | 充电电池 | BU-66S: 100 次接续并且加热 BU-66L: 200 次接续并且加热 |
| 加热器 | 双联加热器 每一个: 标准35秒 | 接续数据储存 | 10,000组 |

标准配置　
名称 型号 数量
主机 TYPE-39 1 台
电源(充电器) PS-66 1 个
可充电电池（标准型） BU-66S 1 个
光纤切割刀 FC-6S 1 台
AC 电源线 　 1 条
冷却槽 　 1 个
电池充电连线 BCC-66 1 条
备用电极 ER-10 1 付
中文操作手册 　 1 本
携带箱 　 1 个
我们承诺

秉承以“科技领航   瑞福创新”的企业理念,精诚合作、励精图治，精心打造适合各个运营商自己的解决方案，与客户携手，共创辉煌未来。

北京凯德瑞福通信设备有限公司

电  话：13520821316

联系人：张明辉

# Text boxes

型号: TYPE-39

产地:日 本