DVP-730光纤熔接机

主要特点

● 全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定

● 8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机

● 体积小，重量轻，工程携带方便

● 系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态

● 5英寸彩色LCD显示屏，放大光纤180-256倍

● 可同时观测X轴、Y轴、Z轴光纤及纤芯

● 暂停功能，便于科学教研

● 采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作

● 5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量

● 10Ah大容量锂电池，充满电可接续和加热最少150次

● 业内最大的存储量，可储存8000组接续结果

● RS232接口，视频输出

●全新的光纤夹具设计，使光纤定位更精确，更方便

技术规格：

| 适用光纤 | SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移，即G.655),EDF(掺铒光纤) |
| --- | --- |
| 实际平均接续损耗 | 0.02dB(SM),0.01dB(MM)，0.04dB(DS) ，0.04dB(NZDS) |
| 回 波 损 耗 | .≥60dB |
| 张 力 测 试 | 2.0N（200gf）(标准) |
| 热 缩 套 管 | 20、40或60mm和一系列微型保护管 |
| 熔 接 程 序 | 15组用户可根据, 1组用户自定义程序 |
| 操 作 环 境 | -25 ~ +50℃（湿度），0 ~ 95%RH（不结露）， 0 ~ 5000m(海拔) |
| 存 储 环 境. | -40 ~ +80℃（湿度），0 ~ 95%RH（不结露） |
| 电 源 | 交流适配器：交流输入电压176 ~ 264V |
| 内置电池 | 电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少100次 |
| 直流适配器 | 电压为12V,可接外置多功能电源（选件） |
| 尺 寸/重量 | 170（W）×145（H）×170 (D) mm/3.3kg |

标准配置

·主机 ·内置电池 ·充电器 ·备用电极 ·冷却托盘 
·操作指南 ·携带箱 ·精密光纤切割刀 ·光纤剥皮钳选购件
·交流适配器 ·交流电源线 ·直流适配器 ·直流电源线 ·通信软件 
·数据线 ·多功能外置电源

我们承诺

秉承以“科技领航   瑞福创新”的企业理念,精诚合作、励精图治，精心打造适合各个运营商自己的解决方案，与客户携手，共创辉煌未来。

北京凯德瑞福通信设备有限公司

电  话：13007503023    13520821316

联系人：张明辉

在这里 ,让您体验···

- 国际一流通信技术服务

- 国产光纤熔接机·迪威普中国区总运营商

- 日本住友、滕仓、古河进口熔接机中国区核心代理商

# Text boxes

型号:DVP-730

产地:中国