上立电动遥控百叶帘安装技术要求说明

室外百叶片90mm-80mm-50mm 室内百叶片50mm-25mm16mm

1.电动百叶帘电机;有交流电机220V,直流电机24V,干电池电机6V

2.运用在,中空玻璃里面,玻璃室内.外面,动作有,转相条光和上下升降

3.(电动百叶帘交流电机220V);用三条信号线到开关,双百叶.用六条信号线到开关.用0.75平方以上.用不同颜色的电线.开关盒要共220V电源.叶片可以转相条光和上下升降,百叶帘宽度2500mm以内,高度2900mm以内

多窗电动百叶帘,可用群控器并联,同时动作升降条光,遥控可单开和群开

4. (电动百叶帘直流电机24V) 用2条信号线到开关,用0.75平方以下.开关盒要共24V电源.叶片可以转相条光和上下升降,百叶帘宽度2500mm以内,高度2600mm以内多窗电动百叶帘,(可用控制器并联),同时动作升降条光

5. (百叶帘干电池电机6V) 电机有2条线到接收器, 接收器有2条线到干电池系统.叶片能转相条光,百叶帘宽度2500mm以内,高度2500mm以内多窗百叶帘,可用遥控器,单控和群控同时条光转相

6.交流电机220V,有定位控制;在百叶帘电机头端设有一套齿轮盒微动开关装置.电机按要求部件组成.百叶帘尺寸.根据您需要的宽度高度而选择定做

7.交流百叶帘电机技术参数;外形(L1-500mm)(L2-35-mm)(H1-35-mm)

(输入功率10扭力105W)(频率50/60HZ)(额定电压220V/110V)

(额定电流O.65A)(电机转速17-21RPM)(运转时间4min)(有过热保护系统)

8.百叶帘电机.接收控制器.有红外线遥控接收, 有无线遥控接收,可单控和群控

上海上立电动窗饰有限公司   上立 www.sh-sun-li.com   上立企业门户www.SL021.cn