卢立电动遥控卷帘安装技术要求说明

1.电动卷帘.卷管; 安装.卷帘盒尺寸.深度120mm以上 宽度90mm以上

2.电动卷帘双轨道;卷帘盒尺寸.深度120mm以上 双卷管.宽度200mm以上

3.交流卷帘电机;有三条信号线到同步器和开关,2台卷帘电机.用六条信号线到同步器和开关.用0.75平方以上的线.用不同颜色的电线. 同步器和开关盒要共220V电源.遥控开关可以单开和群开升降

4.卷帘电机用法;卷帘卷管.总宽度6米以下.可用一台30扭力卷帘电机.带动遮阳面料.1托3片同时升降 多台卷帘电机.可用群控器.同时升降

5.大型舞台升降卷帘.6-12米宽.用.管状电机30扭距-60扭距升降

6.电机有定位控制;在卷帘电机头端设有一套齿轮盒微动开关装置.电机按要求实现顺转和逆转.从而实现机构的上升和下降www.sl021.cn

7.电动卷管组件;铝合金卷管55mm ,马达支架.尾插支架.传动轮.固定件.尾轮

部件组成.卷帘尺寸.根据您需要的宽度而选择定做

8.自动限位;电机内部的限位装置可使整套电机在到达预设位置时.自动停止运行.大大增加了系统自身的安全性.可靠性.可用一般双相开关开合

9.系统保护;电动窗帘电机使用220V50HZ交流电源.并且在电机内部有过热   保护温度时.装置自动关闭电机内部控制线路.避免电机的烧毁及可能造   成的不必要损失.在电机冷却之后内部控制线路自动复位继续工作

10.卷帘电机技术参数;外形(L1-500mm)(L2-35-45mm)(H1-35-45mm)

(输入功率10扭力105W)(频率50/60HZ)(额定电压220V/110V)

(额定电流O.65A)(电机转速17-21RPM)(运转时间4min)(有过热保护系统)