手扳葫芦定义：

手扳葫芦是通过人力扳动手柄借助杠杆原理获得与负载相匹配的直线牵引力，轮换地作用于机芯内负载的一个钳体，带动负载运行。它具有结构紧凑、重量轻、外形尺寸小、携带方便省力、安全可靠、使用寿命长、手扳力小、对钢丝绳磨损小等优点。它可以进行提升、牵引、下降、校准等作业。若配置特殊装置，不但可以作非直线牵引作业，且可以很方便的选择合适的操作位置，或以较小吨位的机具成倍地扩大其负载能力，对于较大吨位负载可以采用数个机具并列作业。

钢丝绳手扳葫芦定义：

HSS型钢丝绳手扳葫芦，又名钢丝绳牵引机。是一种新型、高效、安全、耐用的起重机械产品，具有起重、牵引、张紧三大功能，整机结构设计合理，安全系数高，使用寿命长，特别适用于野外无动力源状况下。

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）的用途：

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）是一种新型、高效、安全、耐用的机械产品，钢丝绳手扳葫芦具有起重、牵引、张紧三大功能，钢丝绳手扳葫芦结构设计合理，安全系数较高，使用寿命较长，特别适用于无动力源状况下。

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）的优点：

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）采用高强度优质铝合金压铸而成，配套钢丝绳具有特别高的破段力和耐磨性。

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）的注意事项：

HSS型钢丝绳手扳葫芦使用时严禁超载作业，一旦超载安全销自动切断，请确定后更换安全销再进行作业。

HSS型钢丝绳手扳葫芦（钢丝绳牵引机）的参数表：

| 产品型号 | 额定负荷 (t) | 手柄往复一次行程(mm) | 钢丝绳规格(mm) | 手扳力(N) | 机体重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSS1.5 | 1.5 | 50 | Ø9- Ø9.3 | ≤441 | 9 |
| HSS3 | 3 | 25-30 | Ø13.2- Ø13.5 | ≤441 | 14 |

注明提示：手扳葫芦1.5吨的常规绳长有20米的，3吨的常规绳长有10米的，需要加长型的客户请与我们专业客服取得联系，来电或来信咨询022-26791166 www.tlxqz.com  www.cnshoulahulu.com QQ:1163825264