涤纶吊索有涤纶扁状吊索和圆状吊索两大类别。针对不同使用条件进行选择。

圆状环形吊装带是连续环绕的聚酯丝装入聚酯或尼龙的套筒，外套筒是保护内芯环绕平行排列的丝束，并且保证丝束一直整齐的平行排列。它全方位用于物体的起重吊装，甚至可以用于吊装容易损坏的物体，它既有高强度，又能够不损坏物体表面，即轻便又柔软，并且有多种组合的使用方式。损坏,从而保证安全。

材 料：绦纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、合成纤维

类型：单层、双层、四层

制造材料：100%聚酯

强度：扁平吊装带1T-30T 圆型吊装带1T-300T

带宽：25mm-150mm

弹性深长：额定载荷下<10% 极限工作力下2%-3%

载荷识别：在使用过程中，吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量。

工作温度：-40-100摄氏度

安全系数：5：1 6：1 7：1行业新标准JB/T8521.1-2007 生产吊装带，产品安全系数为6位

吊带型号Code 颜色 Color 最小破断载荷（kg）Minimum Breaking Load 额定载荷（kg）Rated Working Load 垂直吊p=1(kg) Upright lifting 结套吊p=0.8(kg)Lifting with knot 45度吊p=1.8(kg)Lifting Angle 45° 90度吊p=1.4(kg)Lifting Angle 90° 01 6000 1000 1000 800 1800 1400 02 12000 2000 2000 1600 3600 2800 03 18000 3000 3000 2400 5400 4200 04 24000 4000 4000 3200 7200 5600 05 30000 5000 5000 4000 9000 7000 06 36000 6000 6000 4800 10800 8400 08 48000 8000 8000 6400 14400 11200 12 72000 12000 12000 9600 21600 16800 20 120000 20000 20000 16000 36000 28000 30 180000 30000 30000 24000 54000 42000