环链电动葫芦简介

DHK环链电动葫芦是一种轻小型起重设备。由电动机，传动机构和链轮组成，起重量一般为 0.1～60吨，起升高度为4～20米， 并广泛用于码头，厂房，仓库，建筑及流水线等各种场所。DHK环链电动葫芦由操作人员用按纽在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。DHK环链电动葫芦既可固定悬挂使用，又可配电动单轨小车及手推/手拉单轨小车行走使用。

环链电动葫芦特点

DHK环链电动葫芦的特点：体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字梁、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

环链电动葫芦卖点

DHK型环链电动葫芦全部按照国际标准生产，机身外表美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际最先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密，不会出现松动的情况。

环链电动葫芦参数

| 型号 | DHK0.5 | DHK1 | DHK2 | DHK3 | DHK5 | DHK10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定起重量 | 1T | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T |
| 试验载荷 | 1.25T | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | 12.5T |
| 电源 | 380V 50Hz |
| 电机功率 | 0.5Kw | 0.5Kw | 0.8Kw | 1.1Kw | 1.1Kw | 1.1Kw |
| 提升速度 | 3米/分 | 3米/分 | 2.5米/分 | 2米/分 | 2米/分 | 1米/分 |
| 两钩间最小距离 | 300mm | 300mm | 380mm | 470mm | 600mm | 730mm |
| 标准提升高度 | 3米 |
| 净重 | 42Kg | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | 100Kg |
| 每增高1米增加重量 | 0.82Kg | 0.82Kg | 1.7Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | 8.8Kg |

以上是环链电动葫芦的详情信息，如果您对环链电动葫芦的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取环链电动葫芦的最新信息。咨询热线022-26791166那小姐或访问官方网站www.cnshoulahulu.com   www.tlxqz.com