超低型环链电动葫芦作用及其优点：

腾力信起重环链电动葫芦根据自身体积，提升高度可以分为普通型环链电动葫芦和超低型电动葫芦，超低型环链电动葫芦上下钩之间的距离更小，非常适合对提升高度有严格要求的场所，在缩短机体与横梁轨道间距离上具有独特的结构，适用于在较低建筑物内使用，尤其适用于临时搭建厂房内或者在其内需要扩大有效提升距离的场所。
腾力信生产的环链电动葫芦设计合理、结构先进具有环链保护装置，在工厂突然断电或各种原因造成电动葫芦无法正常工作的情况下，能保障被吊起的货物在第一时间不会发生下滑坠落的情况，而且工作噪音低，过载力强，链条在链轮中运行不易脱落或跳槽，使用更加稳定。主要应用在装卸货物、维修设备、工厂流水线等场合。

超低型环链电动葫芦简介：

超低型环链电动葫芦俗称低净空环链电动葫芦，它由包括装有电动葫芦的小车2个、电动葫芦和大车行走机构组成。小车又由包括横架和纵梁架的小车架、小车轮和驱动机构组成。其特征是小车架中的横架为弓形，其中部有一个凹位，横架两端与纵梁架焊接为一体，使电动葫芦的高度重合于小车架，从而减少整机的高度，特别适用于高度受限制的场所以及一些比较矮小的厂房，即使在常规场所也同样适用超低空环链电动葫芦。

| 型号 | 荷重(t) | 单位（mm） |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | 配用链条 |
| HHSY01-1 | 1 | 515 | 260 | 255 | 565 | 35 | 82.5 | 460 | 445 | 31 | 38 | 32 | 55 | 25 | 7.1 |
| HHSY02-2 | 2 | 515 | 260 | 255 | 565 | 35 | 82.5 | 540 | 445 | 36 | 52 | 40 | 55 | 30 | 7.1 |
| HHSY1.5-1 | 1.5 | 615 | 300 | 315 | 700 | 45 | 145 | 575 | 510 | 43 | 52 | 45 | 62 | 35 | 10 |
| HHSY03-2 | 3 | 615 | 300 | 315 | 700 | 45 | 145 | 645 | 510 | 43 | 52 | 45 | 62 | 35 | 10 |
| HHSY02-1 | 2 | 615 | 300 | 315 | 700 | 45 | 145 | 575 | 510 | 43 | 52 | 45 | 62 | 35 | 10 |
| HHSY2.5-1 | 2.5 | 615 | 300 | 315 | 700 | 59 | 98 | 585 | 543 | 45 | 52 | 45 | 62 | 35 | 11.2 |
| HHSY05-2 | 5 | 615 | 300 | 315 | 700 | 59 | 98 | 700 | 543 | 52 | 60 | 50 | 62 | 45 | 11.2 |

以上是超低型环链电动葫芦的详细信息，如果您对超低型环链电动葫芦的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取超低型环链电动葫芦的最新信息。咨询热线022-26791166那女士或访问官方网站www.cnshoulahulu.com www.tlxqz.com