车库门技术参数

- 门板部分：

  - 钢板：采用双层热浸镀锌彩钢板，厚度大于0.326mm。

  - 复合材料：门板内部填充聚胺脂材料，聚胺脂保温层填充密度达

50kg/m3(40-180°)

  - 板型：方格或条板，门板表面滚压三维木纹处理。

  - 门板颜色:白灰色。

- 导轨：采用防轮脱落“C”型导轨、1.5mm厚雪花钢板。

- 铰链：2.0mm厚热镀锌雪花板制作，穿滚轮用管须为雪花板开口管，达到台湾佳点公司铰链规格。

- 五金配件：采用车库门通用型法兰、绳轮为铸铝材质，支架采用3mm厚热镀锌钢板,折页为2.0mm厚热镀锌雪花钢板。

- 提手：手动凹型提手

- 密封：采用热塑性弹性体，软硬条一体。

- 平衡系统：采用65Mn优质弹簧钢制成。

- 开门机：采用门人电机。

3、主要性能及技术参数（附表）

| 序号 | 产 品 | 性 能 及 参 数 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门板 | 钢板厚度≥0.326mm | 采用热浸镀锌钢板（双面彩色钢板） |
| 2 | 板内填充材料 | 密度≥50kg/ m3 | 填充聚胺脂泡沫 |
| 3 | 导轨 | 厚度≥1.5mm | 镀锌雪花钢板（C型防脱轮型） |
| 4 | 铰链 | 厚度≥2.0mm | 镀锌雪花钢板 |
| 5 | 密封 | 适用温度+50℃—-40℃ | 热塑性弹性体 |
| 6 | 应急锁 | 2把钥匙 |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | 扭簧 | 65Mn | 弹簧钢 |
| 9 | 门人开门机 | 800N | 驱动力 |
|  |  | 150W | 额定功率 |
|  |  | 220V | 额定电压 |
|  |  | 50HZ | 额定频率 |
|  |  | 120（mm/s） | 速度 |
|  |  | ≤60db | 噪音 |
|  |  | 前或后操作 | 手动离合 |

注：我公司为门板、五金配件直接生产企业。