设计院上图作业说明书

统一上图说明

- 地下排水管道系统中的雨污水检查井采用一次注塑成型的HZJC系列塑料检查井。

- 塑料检查井产品质量应符合行业标准CJ/T 233-2006，施工及验收应符合应用技术规程CECS 227-2007和标准图集08SS523和中华人民共和国城镇建设市政排水用塑料检查井行业标准（CJ/T 326-2010）。

- 污水井应采用流槽井，雨水管及合流管可部分间隔采用沉泥室检查井，道路雨水口应采用有沉泥室的井座。雨水口为塑料雨水收集井，参照图集08SS523。塑料检查井井筒采用轴向中空平壁管。塑料检查井的型号根据排水管道的口径大小选择。

- 当井筒上需要连接安装支管的，井筒口径≤315MM时，支管口径必须≤200MM； 井筒口径≤630MM时，支管口径必须≤225MM；当连接安装的支管口径≥300MM的，检查井可采用滚塑成型和缠绕成型的塑料检查井。

- 当塑料检查井设计在绿化带时，采用塑料井盖；而设置在车行道时，根据路面承载要求选择相配套的承压圈和高分子模压复合防护井盖。参照CJ/T 326-2010。

- 住宅小区室外雨、污排水管道采用FRPP复合加筋管（改性增强聚丙烯管），弹性密封橡胶圈连接。层高一至十二层的住宅采用内径200-300mm管道，层高十二层以上的采用内径300-400mm管道，环刚度为8级。

- 市政道路排水管道采用环刚度为8级的FRPP复合加筋管（有特重型车辆通过的位置采用环刚度为10级的FRPP管）。注：FRPP管为改性增强聚丙烯管，管道环刚度为4级、8级、10级。杭州锦程实业公司生产的FRPP管的设计代号为HZJC-FRPP管。

如果您有上图的项目请致电：13787052166高    0731-88683499，88159917

也可以直接把上图的项目发到邮箱：315251389@qq.com