### 塑料检查井的发展

### 一、塑料检查井的定义：

检查井俗称“窨井”，一般设在排水管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变出、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查、清洁和疏通管道的排水附属构筑物。

其中关键的井座部分采用一次性注塑成型，以变径接头、可变角接头及密封圈等配件来达到改变管径及角度的连接。检查井配套开发了注塑成型的井盖、井筒 、井座，路面载荷通过井盖、井座作用于检查井周围，避免了路面载荷对检查井的破坏，盖座具有上下浮动的功能，可主动适应路面的高低变化，同时井筒采用单（双）壁波纹管和调整井筒，可根据现场埋设深度截取相应长度，具有很大的灵活性。井筒、进（出）水管道与井座的连接采用橡胶密封圈柔性连接，可适应小范围的内角度变化，施工方便快捷，密封性能好、有效防止渗漏，环保节能。

### 二、塑料检查井构成：

检查井由井座、井筒、井盖或防护盖座和配套管道组成;

检查井井筒采用埋地排水管材，如平壁实壁管、双壁波纹管；

检查井井盖可采用PVC-U井盖，FRPP复合材料检查井盖;

配套管道可采用UPVC加筋管、FRPP复合加筋管、HDPE管。

### 三、塑料检查井适用范围：

1）建筑小区（居住区、公共建筑区、学校区、厂区等）范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm、埋设深度不大于6m、不下井操作的塑料排水检查井工程的设计、施工和维护保养。

2）一般土质、软土土质、季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工；

3）抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

4）一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。

5）地下水位按地面下不高于1.0m设计；

### 四、塑料检查井连接方式与部件选用：

井座与埋地管道的连接，均应采用橡胶密封圈柔性的连接，以适应地座变形等，胶粘剂只能适用于塑料检查井座与井筒直径315mm及其以下的口径承插式连接。

塑料检查井部件选用：

1）污水管道上应采用有流槽的检查井井座；

2）雨水管道上的检查井，其井座应符合下列要求：

a、道路雨水口应采用有沉泥室的井座；

b、在雨水管道上需设置沉泥室井座的检查井时，宜设置在井筒外

径大于等于500mm的检查井处；

c、其他雨水检查井可采用有流槽的井座

### 五、塑料检查井的功能与优势：

塑料检查井的功能有五点：节地、节能、节水、节材、环保。

（1）、耐酸碱腐蚀耐老化、使用寿命长。部件采用热塑性塑料一次注塑而成，并通过国家化学建筑材料测试中心测试。

（2）、安全环保，密封好防渗漏。塑料检查井的材料是高密度聚乙烯、高密度聚炳烯塑料无毒无味，使用后可回收利用；密封性好能能杜绝雨污水渗漏、泄漏，以防止地下水污染。属于化学环保建材，符合国家环境保护的大政方针。

（3）、均匀沉降、抗压。管道与井座柔性连接，管道与井座的粘土共同运动、很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷。

（4）、施工方便快捷。采用分体组装结构、井筒可现场切割、调整，适应各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工进度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上；并可全天候施工，砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。

（5）、高效排水。内壁光滑流畅，设有导流槽，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，有着出色的排水性能，雨污排放率是传统检查井的1～3倍。

（6）、重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强；适配性强品种齐全，可任意调节井筒高度及在筒体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需求。

（7）、综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可以回收循环利用，有着巨大的社会效益。

（8）、密封性能好、防渗漏。因采用柔性连接的方式：灵活方便，能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。

（9）、节约材料。塑料检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥，节约了表土资源；建筑小区所用规格缩小，大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。

### 六、国家政策支持：

1、中华人民共和国建设部2004年《218》号文件颂，明确规定禁止使用粘土实心砖，推广使用塑料检查井。

2、国家建设部“十一五”技术公告塑料管道优先采用塑料检查井淘汰砖砌井，要求各地方建设部门、设计部门在施工方案设计时重视使用塑料检查井。

3、四川省建设厅发布《2006》297号文件：《关于禁止在市政和住宅小区建设工程中使用砖砌井的通知》对违规使用砖砌筑检查井的建筑工程，视为使用不合格建筑材料和建筑构配件，依法按相关法夫对负责单位和负责人进行处罚。

4、重庆市建设委员会文件渝建发（2009）68号重庆市建设委员会关于发布《重庆市建设领域、禁止使用楼后技术通告》（第五号）的通知。

5.各省区建设部门禁止使用传统砖砌井的文件：

5.1.北京市住房和城乡建设委员会文件

5.2.上海市城乡建设和交通委员会文件

5.3.江苏省住房和城乡建设厅文件

5.4.四川省建设厅文件

5.5.山西省建设厅文件

5.6.重庆市建设委员会文件

5.7.云南省住房和城乡建设厅文件

总述：面前全国各地方政府相继制定禁止使用砖砌检查井的政策，积极推广使用塑料检查井。如：沈阳、南京、广东、湖南、湖北、辽宁、广西、贵州、山东、宁夏、陕西、河北等地逐渐推广。

### 七、国内外标准依据：

国外标准：

1、欧洲标准PREN193598.2:2004《交通地段及深埋安装的人孔井和检查井规范》；

2、英国标准BS7158:2001《排水、排污用塑料检查井》；

3、日本标准JISA5731:2002《雨水用再生塑料检查井及井盖》、日本下水道协会标准JSWASK-7《下水道用硬聚乙烯检查井》和JSWASK-9《下水道用硬聚乙烯小型检查井》。

国内标准：

1、国家建筑标准设计图集08SS523;

2、中华人民共和国城镇建设行业标准CJ/T233-2006《建筑小区排水用塑料检查井》；

3、工程建设标准化协会标准CECS227:2007《建筑小区塑料排水塑料检查井应用技术规程》；

4、CJ/T326-2010《市政排水用塑料检查井》；

5、国际标准ISO3633:2002《建筑物内排污、废水(高、低温)用塑料管道系统-硬聚氯乙烯》；

6、中华人民共和国轻工行业标准GB/T 2782-2006《埋地用硬聚氯乙烯加筋管材》；

7、中华人民共和国轻工行业标准《埋地用聚乙烯结构壁管道系统》；

8、中国国家标准Q/HJS004-2009《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管件》；

9、中国国家标准Q/HJS022-2010《埋地用增强FRPP加筋管材》。