塑料检查井与传统砖砌井的性能及价格比较

| 项 目 | 塑 料 检 查 井 | 传 统 的 砖 砌 井 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 性 能 | 施工条件 | 不受任何气候、环境影响 | 受气候影响（如下雨、高温、严寒） | 塑料检查井全天可施工 |
|  | 施工速度 | 至少20个/天 | 1个/天 | 砖砌井施工受天气制约 |
|  | 安全性 | 好，无需下井疏通，避免作业人员沼气中毒 | 每年都有因作业人员下井疏通引发的事故（如沼气中毒） | 塑料检查井疏通方式采用国际流行的专用的清通工具：自推进水枪 |
|  | 材料性能 | 耐腐蚀 | 不耐腐蚀 | 塑料检查井本身材质就具有耐腐蚀性 |
|  | 密封性 | 好，100%无渗漏、泄露 | 差，100%泄露、渗漏 | 防止雨水、污水渗漏、泄露，防止地下水二次污染 |
|  | 连接方式 | 柔性连接，抗沉降 | 钢性连接，易脱落渗漏 | 减少雨水渗入污水处理费59200万元/年 （按1%计算） |
|  | 排水能力 | 好（有光滑导向溜槽） | 差（水泥粉刷阻力大） | 塑料检查井排污能力是砖砌井的3倍，可减少设计通径 |
|  | 维护清通 | 无需维护，清通简单 | 不定期维护，清通复杂，经常堵塞 | 砖砌井井内需清理杂砖，杂物 |
|  | 使用寿命 | 至少50年 | 10-20年 | 新型塑料本身材料寿命≥50年 |
|  | 作业面积 | 占地面积小 | 占地面积大 | 塑料井排管更紧凑，节省开挖费用。在狭小空间处更具优越性 |
| （按10个检查井计算） 经 济 性 能 | 人工数 | 2人 | 10人 | 做10个井至少可节省19个人工 |
|  | 耗时数 | 半天 | 10天 | 做10个井可至少节省时间9天 |
|  | 直接材料费 | 低 | 高 | 井越深，塑料机性价比越明显 |
|  | 人工费用（60元/天） | 60元 | 1200元 | 人工费用多出1140元 |
|  | 综合使用成本 | 低 | 高 | 大量节约人工、时间和速度 |
| 发 展 前 景 | 资源利用 | 环保节能、节地、节水、节材，可回收利用 | 不可回收，污染环境，浪费资源 | 使用塑料检查机每年可节约农田15000亩，节约煤炭75万吨 |
|  | 发展趋势 | 国家重点推广的新型节能环保建材产品 | 被禁止使用，退出市场 | 使用塑料检查井符合国家可持续发展国策 |
|  | 综合评价 | 塑料检查井施工灵活快速高效，施工工艺简便；传统的砖砌井、预制井施工进度缓慢、排水能力差、造价高、使用寿命短 |