传统砖砌井与塑料检查井的区别

传统砖砌井

传统砖砌检查井，已经成为影响排水管道施工的主要瓶颈，其主要缺点有：

（1）施工速度慢，对环境和城市交通的影响大，不符合文明施工、快速施工的要求。

（2）质量稳定性差，砖砌井强度低，特别在塑料管与检查井的接合处，容易渗漏。上海的一项研究报告显示，造成流沙地区管道坍塌的原因首先是接口渗漏，其次是检查井的损坏。

（3）使用粘土砖耗用宝贵的土地资源，不符合国家的土地和环保政策。中华人民共和国建设部2004年（218）号文件公布，明确规定禁止使用粘土实心砖。

塑料检查井

由于砖砌井和混凝土检查井的缺点使得塑料检查井应运而生，其主优点有：

（1）部件采用热塑性塑料一次性注塑而成，材料本身耐腐蚀，耐酸碱，使用寿命长，正常使用寿命在50年以上。通过国家化学建筑材料测试中心测试，经久耐用。

（2）保护环境。各个管口连接处均采用柔性连接，连接灵活方便，有优越的水密性，彻底杜绝雨污水渗漏、泄露，防止对地下水的二次污染，安全环保。

（3）管道与井座采用柔性连接，管道和井土共同运动，均匀沉降，很好的解决了传统砖砌井与塑料管道所产生的不均匀沉降问题，有效防止地面塌陷。

（4）安装简便。采用分体组装结构，施工方便，提高工作效率，可全天候施工，砖砌和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。井筒可现场切割、调整，适用各种安装深度要求，有效降低成本，大大提高施工速度，缩短工期是传统检查井的10-20倍以上。

（5）高效排水。内壁光滑流畅，设有导流槽，污物不易滞留，减少了堵塞的可能，有着出色的排水性能，雨污排放效率是传统检查井的1-3倍。

（6）重量轻，易于运输和安装，性能可靠，承载能力强，适配性强，品种齐全，可任意调节井筒高度及在井体上打孔，调节方向，满足工程安装的一切需要。

（7）综合造价低，维护费用少，比传统检查井更具优势；可回收循环利用，有着巨大的社会效益。由于采用柔性连接，灵活方便，能克服沙尘、沙灰的恶劣施工环境；还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。

（8）节能省地。以高分子树脂为加工原料，可节约宝贵的粘土资源，符合国家可持续发展的基本国策。

各省、区建设部门禁止使用传统砖砌井文件：

- 北京市住房和建设委员会文件

- 上海市城乡建设和交通委员会文件

- 江西省住房和城乡建设厅文件

- 四川省建设厅文件

- 山西省建设厅文件

- 重庆市建设委员会文件

- 云南省住房和城乡建设厅文件

注：多个省、区建设部门文件也正在相继审核出台中