|  | 返 回 |
| --- | --- |
| 产 品 名：KXT137自由跌落试验机 |
| 型 号：KXT137 |
| 规 格： |
| 产品说明： 功能概述： 该设备系根据GB4943、GB2423标准要求用于手持设备自由跌落试验的设备，设备采用气动夹紧，释放时试验样品从悬持着的位置自由跌落。 功能要求： 1、 符合GB4943、GB2423标准要求 2、 跌落高度：25-1000mm。 3、 高度标识：毫米刻度尺。 4、 夹持方式：气动机械手。 5、 跌落底板：可移动式钢板（移开时可将样品跌落至地面）。 6、 跌落板尺寸：L1000XW1000XH60mm（钢板厚度：8mm）。 7、 样品跌落角度：无干忧时夹具可使样品最低点为跌落撞击点。 8、 机架材料：工业合金铝。 |