|  | 返 回 |
| --- | --- |
| 产 品 名：KXT112A音视频产品跌落试验机 |
| 型 号：KXT112A |
| 规 格： |
| 产品说明： KXT112A音视频产品跌落试验台 功能概述： 驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度，突然高速落下（下落加速度大于9.8）,支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆，用以防止试验过程中产品倾倒及震落到试验台外。本设备为音视频产品跌落试验机第三代改进产品，产品在适用性及外观上均有长足的改善。 功能参数： 1、符合EN60065-2001:12.1.1、GB8898-2001:12.1.1《音视频设备安全要求》、EN60335-2-24-1992:21.101、GB4706.13-1998:21.101《电冰箱、食品冷冻箱和和制冷机特殊要求》条款要求。 2、跌落高度：5cm。 3、承载重量：200kg。 4、跌落次数：0-9999（数显计数器设定）。 5、试验适合产品：显示器、背投电视、液晶电视、等离子电视、光盘机、功放机等各类音视产品。 6、平台尺寸：(L)1250mmX(W)850mm 7、护栏：电镀硬铬、钢质结构。 8、高位挡杆：工业铝型材可调挡杆。 9、支承板：18mm复合板。 10、木质平台：30mm模拟地板。 11、工作方式：单位试验、连续试验（控制器选定）。 |