|  | 返 回 |
| --- | --- |
| 产 品 名：KXT403光源老化试验机 |
| 型 号： |
| 规 格： |
| 产品说明： 概 述： 光源老化试验室是东莞市寮步科翔自动化设备厂根据光源老化试验要求而设计计制造的专用成套试验设备。本设备测试输入电源采用稳压电源，具36路独立可调输出，每路电源各分12组输出，每路输出独立电压调节、电压指示；每组输出独立通电指示、工作状态监控、工作时间指示；每组端口均由PLC通过控制软件单独设定及控制，用户可根据实际需求独立设置每组测试电源电压、测试时间控制（开机时间、关机时间）、计数控制；可以设定多个通断周期的工作及工作周期的时间设定；设备具有断路检测、短路检测等故代检测功能，并记录保存故障原因、发生故障时间及已完成的试验次数，同时依据不同的故障产生不同的声光报警。提供多种灯具安装平板、平台、挂钩及挡光隔板以适应多种不同灯具测试。 功能参数： 一）测试室总体设计 1. 实试室净空(长X宽X高)： 10000mmX9000mmX2500mm 2. 稳压电源： 380V 60KW APS33060纯净稳压电源 1台 3. 变频电源： 0-250±2V，47Hz~63Hz，10KVA，AFC11010 变频电源 1台 4. 输出端口： 共分36路，每路12组输出端口。 5. 测试室布置6个测试架，其中一个测试架采用变频电源，一个测试架为大功率测试，其余4个测试架为普通小功率测试架。 二） 灯具测试架： 1. 测试架数目：6个，每个6排，每排12组，共432组测试端口；其中E27灯座端口360组，E14端口36组，E40端口24组，B22端口12组。 2. 测试架尺寸：L6000mmXW600mmXH2000mm 3. 测试架型式：共三层，每层24组电源插座，层高400mm，台板采用防火板。 4. 每路输出独立电压调节、电压指示；每组输出独立电流指示、工作状态监控、工作时间指示。 1) 测试周期设定：0-1000000个。 2) 通电时间设定：0-99999999S（或H）。 3) 断电时间设定：0-99999999S（或H）。 5. 每个测架侧面安装一个监控箱，可独立调节每层十二个测试位的电压，指示每个测试输出的通断电状态及向PLC提供各组端口的工作状态。 三） 控制箱的控制功能： 1. 每个控制箱配三个调压器，分别调节测试架每层的电压，测试电压表采用数显电压表，可设定电压过低报报警、电压过高报警。 2. 每层十二个测试位采用一个接触器，通过控制接触器，控制每组电源的通断电。 3. 每个测试工位配一个电流监测器，当某个测试位有故障时，将其信号反馈给PLC。 4. 电流检测器采用磁环感应线圈感应信号，信号线放大及光耦隔离后反馈给PLC，同时控制面板上的LED指示灯；每块板12个测试位。 5. 控制系统的组成：三菱PLC+15cm触摸屏。 6. 每个工位有两个LED指示灯，正常测试时绿色指示灯亮，测试有故障时红色指示灯灯亮。 7. 当同一路中某一个测试位有故障时，PLC记下该测试位的断电时间，其它测试位继续测试。 8. 控制系统组成：三菱PLC+三菱15cm触摸屏。 9. 触摸屏控制功能： A、 控制界面按（主界面——每层的测试参数设定——每个测试位的工位状态——每个工位的故障查询）来分组页面。 B、 设定和显示各组输出电源的通断电时间。 C、 设定和显示各组输出电源的测试周期次数。 D、 显示各测试位的当前状态、故障报警、出现故障时间、故障原因及记录试验开始时间、终止时间。 E、 保存各测试位的测试数据。 |