|  | 返 回 |
| --- | --- |
| 产 品 名：KXT101型电源线弯曲试验机 |
| 型 号：KXT101型 |
| 规 格： |
| 产品说明： 电源线弯曲试验机 概 述:设备是根据GB4706、IEC60335、UL859等标准条款要求、真对家电产品样品种多样、外形不同而专门设计的用于电源线弯曲试验的设备。设备有三组固定夹具，分别适用于箱体类、手持类样品的夹持安装；根据标准要求有±22.5o、±45o、±90o及UL540o等标准要求测试模式及用 自定义设定模式可供用户选择。 该机构采用伺服电机驱动；控制装置采用三菱PLC、触摸屏控制，用户通过简单的操作即可进行不同的测试，并可依不同的标准设置不同的试验参数；随机附带电源插座及通电检测装置可适时检测测试中样品供电状态，判别样品的好坏。 功能要求： 1、具45°（±22.5°）、90°（±45°）、180°（±90°）、180°（±90°）540°等标准测试模式及自定义测试测试模式、540°等多种电源线弯曲选择。 2、弯曲频率：0～100次/分钟 可调 3、负载测试模式选择有：通电测试、断电测试、通电测试周期后转断电测试周期、断电测试周期后转通电测试周期等四种方式可供选择。 4、可设置周期次数与循环次数。 5、伺服电机驱动。 6、夹具配件：： 1）电吹风等家电小型夹具6套。 2）电吹风等电源线可调式防摆杆6套。 3）摆架固定式大型家电产固定夹3套。 4）高低可调式防摆支架3套。 7、砝码重量：1N、5N、10N、20N、40N、2kg(GB4706.2:25.14条款)、110g(6个)、113g（6个）。 8、附有六组带有独立电源检测的测试电源插座。 9、可适用于水壶手柄弯拆寿命试验。 10、旋转中心至底板高度：700mm。 11、配备测试完成报警、测试故障报警（有声光识别、文字提示功能） 12、弯曲角度指示。 13、三菱PLC、触摸屏控制 |