|  | 返 回 |
| --- | --- |
| 产 品 名：样品冲切试验机 |
| 型 号：KXT1501 |
| 规 格： |
| 产品说明： 概 述： 该设备为非金属材料的样品制作机械，设备采用气缸冲压，样品夹持与送料采用ＸＹ两轴导轨平台，由ＰＬＣ控制送料，送料间距与排样方式可人工在触摸屏上选择；具有较广泛的适用性与较高的智能化。 规格参数： 1、冲切力：1000kg。 2、可冲切样品最大厚度：5mm。 3、冲切样品形状：圆形、方形、多边形。 4、冲切速度：60件/分。 5、XY样品送料台： 5.1 X轴移动范围：270mm。 5.2 Y轴移动范围：270mm。 5.3 XY轴导向方式：滚珠导轨。 5.4 XY轴驱动方式：滚珠丝杆。 5.5 XY轴驱动电机：86系列步进电机。 6、控制方式： 6.1 控制器：三菱FX1S-14MT。 6.2 控制屏：信捷OPA32文本显示器。 6.3 控制参数：样品排样、样品间距、冲切动作控制、冲切速度控制。 |
| 发布日期：2009-6-10 11:26:20 |