聚氨酯保温材料在建筑物的填缝密封方面的应用

作者:史章华
      建筑物的门窗及穿透孔等都存在着建筑物的缝隙，这些都是建筑物耗能的因素。以往的做法是填塞碎水泥或砖块再抹水泥，由于填塞不实而造成内部空洞成为建筑节能的隐患。聚氨酯单组份硬泡被装入压力容器桶里，使用时按下阀门使泡沫体流出，由于刚出桶的泡沫是柔软的可以任意变形。这样就可以通过细管将泡沫体挤入门、窗周边的缝隙中，使其固化后泡沫体变硬，稍加修整即可。建筑物的穿透孔，如空调孔、电缆孔等都可以用它来填充。

现场浇注聚氨酯  
      现在的建筑物作法有种是在二道墙体之间形成的空腔里浇注聚氨酯硬泡沫。在聚氨酯发泡之后与内外墙体形成整体。聚氨酯发泡时渗透到墙体的砖缝里，新以形成的新墙体具有很强的整体效果。这里要求泡沫自身的强度要比普通泡沫高一些，墙体要充分干燥以避免粘接不牢。另一个是注意发泡时产生的压力以防墙体变形，在实际中解决的办法是每次浇注量不可太多，以减少每次发泡产生的压力，墙体固化达到最高结构强度后再进行发泡。另一种现场浇注聚氨酯进行外墙保温的方式是在建筑物外墙壁上浇注。具体做法是：首先在墙体上预先埋结构支架，然后把模板固定在支架上，在支架已预留出来的墙体与模板之间的空腔里浇注聚氨酯，按此顺序依次浇注下一块板，这些结构支架可以成为下一步进行外保护和外装饰的支撑点。

现场浇注聚氨酯保温   
     在建筑物墙体干燥之后，即可直接在其表面上喷涂聚氨酯，一般喷涂厚度在4CM左右，要求采用高压喷涂机以使得表面尽量平整。在完成喷涂后的泡沫上刮涂聚合物水泥，然后再进行外装饰，或者是在聚合物水泥中掺入色浆和石英砂，既可增加保护层强度，又可以使表面美观。而南京长三角防水保温材料有限公司的作法比较独特，他们首先在外墙上钉上木条，在每道木条之间喷涂，然后把高出木条部分的泡沫切掉，最后把装饰和保护的板材钉在木条上，这种作法的特点是整体平整，方便装饰处理，适合于高度不太高的异形建筑物的保温。

聚氨酯在建筑节能方面的应用，除了上述产品和应用之外，还有很多其它方面，比如很多家用电器，如冰箱、烤箱、热水器的保温层大都采用聚氨酯保温，另外，太阳能热水器离不开聚氨酯保温来蓄存热水。建筑密封膏系列产品中聚氨酯也是其中之一。由此可见，聚氨酯在建筑节能领域里大有作为。

南京长三角防水保温材料有限公司

联系人：史先生        网址：http://www.jsnjcsj.cpooo.com

手机：13002522517   15312994587

电话：86-025-85150612       86-025-52256982   025-58855734

传真：86-025-83245182

QQ:27338199    1527587533

E-mail：jsnjcsj@qq.com

办公地址：南京市白下区明故宫路17号-301

生产地址：南京市江宁区横溪镇横铜路58号