喷播技术是从国外引进的一种先进的植被建植技术。目前在欧洲、北美和日本使用较为普遍，我国于1995年从国外引进，并迅速在全国公路绿化行业推广使用，现已成为高速公路边坡植被恢复，河堤、山坡等生物防护以及大规模绿地建植的一种行之有效的植被建植方法。

喷播技术是以水为载体，把事先经过合理配比和适当预处理的各种花、草、灌木、乔木种子与适当配方的肥料、覆盖纤维、粘合剂、保水剂等混合在一起，通过可调压的喷头均匀地喷播在土壤或岩石等表面而达到快速建立植被群落的一种先进的植被建植和恢复技术。使用喷播技术有如下优点：

1.由于有了水作为载体和溶剂，播种、施肥、覆盖可以在一次操作中完成，达到了传统播种方法中三次才能完成的效果，大大缩短了植被建植的工艺流程，节约了大量的人力和财力，这一点对于大规模的施工来说，意义更为重大；

2.采用高压设备，可以把配好的喷播材料喷到几十米甚至上百米高的高速公路边坡上，解决了高边坡上，尤其是陡峭高边坡上植被建植的难题。这一点是人工播种或常规播种机播种都无法比拟的，在工程上具有重要的意义；

3.喷播材料中配有一定比例和数量的粘合剂和稳定剂，可以使喷播的种子稳固在边坡的表面，不致于被雨水冲掉，这就解决了常规手工播种和一般播种机在坡面上难以有效播种的困难；

4.喷播材料中配有适量的保水剂和经过合理配比的肥料，可以保证植物在坡面上前期生长和发育的需要；

5.覆盖材料中的纤维、麦秸、纸浆等可以为植物的前期生长提供良好的覆盖条件，大大提高种子的出苗率和成活率；

6.与常规方法相比，喷播后形成的草皮质地更加均匀致密，能够更有效地保护边坡的稳定性，防止水土流失。 喷播的工作效率更高，在条件允许的情况下，可日播10000m2左右，大大减少了人力的使用，降低了成本。而且操作简单，经过短时间的训练就可以熟练操作。

尽管目前国内关于喷播技术的研究已经取得了一些成果，但是由于我国地域辽阔，各地气候、土壤、地形差异大，喷播技术在应用时还需根据当地的具体情况（如：土壤状况、降雨量、植被状况等）采用因地制宜的原则。特别是草种的选择、配比和用量，肥料的配比和用量，覆盖纤维和粘合剂以及保水剂的用量等都要根据当地的自然条件和生态条件加以选择和调整，才能达到预期的效果。