草坪植生带具有重量轻、运输方便、铺设简单等优点。它是工厂化生产出来的，适用于平地、斜坡和陡坡上大量铺植草坪，不会因降雨或浇水而引起种子或水土流失，在我国北方被广泛应用。

武汉久逢园林在几年的实践中总结出草坪植生带的建坪方法，现介绍如下：

一、场地准备

1．首先要充分了解当地的年降雨量、地形及土壤状况和酸碱度。降雨量多且集中的地区，排水设施应放在首位；降水量少的干旱地区，喷灌系统则更重要。低洼地带应回填土，避免场地积水。土壤最好是沙质壤土。

2．整地一般分粗整和细整两种。粗整包括排灌设施的埋设、换土、清理垃圾、填土等。细整包括施入改良材料、肥料及表面平整。一定要用钉耙细细整平，做到表面无土块，排水坡度适当。

二、建坪方法

我国北方地区建坪一般在4月中旬以后进行。植生带的宽度多为1米。首先选择一块长1.2至1.5米、宽5至10厘米，至少有一侧平滑的木板，在用钉耙耙过的平整土地上轻刮，去除较大的土壤颗粒，使土层表面光滑。将成卷的草坪植生带平铺在地面，上面覆盖一层薄薄的细土，覆土厚度以不超过1厘米为好，之后用镇压滚滚压，以利于植生带贴紧地表。

三、铺植后的管理

植生带铺好后即喷水保湿，一般十几天内即可发芽。喷水时水珠宜小，最好是雾状。为了保证喷水均匀，应尽量做到少量慢喷，以湿到地下3至5厘米为宜。喷水次数要视坪床干湿度而定，一般是每天二三次，遵循均匀、少量、多次的原则，最好预先安装喷灌设施。