# pvc塑胶运动地板介绍

pvc塑胶运动地板介绍

羽毛球PVC塑胶运动地板 　　关于羽毛球场地规格 　　据国际羽联规定，白线以内（含白线）区域均为球场。白线至界限区域为外球场，界限以外设施则称之附属设施。 　　(一) 羽毛球标准场地尺寸 　　一片标准的羽毛球场地，占地面积应不小于106.5㎡（长15米、宽7.1米），其中画线区域的主赛场标准尺寸为长13.40米,单打场地宽5.18米、双打场地宽6.10米。球场四周2米以内、上空9米以内不得有任何障碍物。场地线得颜色最好是白色、黄色或其他容易辨别得颜色。场地上得画线得宽度均为4厘米,所有场地线都是它所确定区域得组成部分。 　　(二) 地面 　　比赛场地一般采用PVC塑胶运动地板，pvc塑胶运动地板的弹性,滑涩程度适中。 　　(三) 灯光 　　比赛应在场地四周比较暗得环境中进行,因此,赛场上空得灯光至关重要。一般灯光得设计和布局有两种方法:一种是白炽灯泡,安装在每一球场得两侧网柱得上空;另一种是荧光灯,挂在与球场边线平行并且长度一样得地方。为避免自然光线得干扰,场馆内应挂上窗帘,场地上得照度要求达到500~750勒克斯。 　　(四) 羽毛球网标准 　　羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布（对折而成），并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。 　　羽毛球场地标准 羽毛球场为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。球场界限最好用白色、黄色或其它易于识别的颜色画出。 　　国际比赛规定，整个球场上空空间最低为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周2米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。球场四周的墙壁最好为深色，不能有风。 　　(五) 标准场地规格图 　　24小时热线; 上海塑胶地板有限公司
羽毛球场地规格示意图
　　附注： 　　(一) 羽毛球场地材料建议： 　　对于中高档羽毛球馆场地，我们建议选用选择WanAo绿色4.5mm荔枝纹WA-8002/皮纹WA-6003运动地板，或绿色4.5mm沙地纹或绿色4.5mm磨砂8002运动地板。专业运动地板的性能，更高的性价比无疑是中高档室内羽毛球球馆的最佳选择。 　　(二) pvc运动地板的优势： 　　1) 稳定性 　　羽毛球地板产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层，保证了本产品在运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。 　　2) 牢固性 　　羽毛球运动地板发泡层底面用纹路，合理的重量能在场地铺开后结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。 　　3) 舒适性 　　羽毛球运动地板表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达4.5mm，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了运动员的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤，提高运动员水平的发挥。 　　4) 耐久性和耐磨性 　　羽毛球运动地板采用100％纯PVC优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。 　　5) 保养容易 　　羽毛球PVC塑胶运动地板表层（特别是面层添加特殊高科技TPU处理的表层）对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。重点脏污可用中性清洗剂清洗。单气孔封闭式pvc底层554纹路经过涩感、防水、防霉、抗菌处理，使产品本身具有自我保护的屏障，从而增强了产品的自我排污的功能！ 　　6) 优秀的降低噪音效果(降低25db/28db) 　　Enyoo羽毛球运动地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好。 　　(三)pvc运动地板的结构： 　　1) pvc运动地板由TPU处理的表层、PVC耐磨层、1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成。 　　2) pvc运动地板100％纯PVC耐磨层，厚度达1.2mm，并经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达10年。 　　3) pvc运动地板的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。 　　4) pvc运动地板封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供绝对的安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到50％。 （国际标准：DIN>45%） 　　(四) pvc运动地板的舒适性： 　　1) pvc运动地板的PVC耐磨表层的磨砂花纹设计，另鞋底时刻紧着地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。 　　2)pvc运动地板的场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。 　　3) pvc运动地板人性化的设计组合，与众不同的场地色感，防滑且回应动力极强，防擦伤纹理，全新技术开发的PVC发泡缓冲层为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供极好的运动缓冲保护，可最大限度地减小运动员的损伤。 　　(五) pvc运动地板的移动性： 　　pvc运动地板表面的类人体工程学不规则圆形纹理弧边设计，使滑动系数为最佳值，使运动员有更佳的活动能力，为起动、蹬跳、滑步、制动等等各种专业剧烈技术动作提供极具爆炸力的弹性动力结构。 　　(六) pvc运动地板的绿色环保： 　　pvc运动地板具有高新技术抗菌功能，具有无毒、无味、绿色环保、防水、防滑、防霉菌等特性，使用本产品将使您的活动空间更加安全、健康。