凝土密封固化剂（耐用型）

适用范围 适用于：轻重工业场所、机械、电子、五金、模具、建筑重型设备仓库、码头、停车场、商业卖场、货物堆放区。 材料品牌：米卡福 材料名称：“米卡福”硬化剂A组份材料、“米卡福”硬化剂B组份材料、 材料介绍： “米卡福”硬化剂A组份：与混凝土产生化学反应，其作用用于增强地面硬度，使其处理后的地面硬度比普通混凝土增强47%. “米卡福”硬化剂B组份: 与“米卡福”硬化剂A组份产生化合反应，产生更多的硅钙化学物填充水泥内部疏松的蜂窝状结构，达到防渗油的效 果，同时加强巩固地面强度。 技术指标 1、 耐磨：比普通混凝土增强47% ； 2、 防尘：通过莫氏硬度计的6级长石划伤实验，未产生粉尘。可达十万级防尘要求。 3、 硬度：硬化7天后可增加强度40% 抗撞击程度增加13.3%， 硬度可达莫氏6级以上。 4、 防滑：防滑细数 .86（干） .69（湿） 5、 防渗油：渗透力达 0.022CC/小时。（1.83米水压试验） 取1毫升机油滴于检测部位，30分钟后无明显渗透、无痕迹。 地面油污在8小时内用洗地机可清洁干净。 6、 光泽度：经专业打磨、抛光后，地面可达像大理石一样的光泽和硬度。 7、 使用寿命:20年