Hemisphere R110系列信标机，北京麦拓全国总代理批发价供应

北京麦拓天地科技有限公司，是Hemisphere系列产品全国总代理。我公司的Hemisphere信标机是从国外原装进口，公司有库存现货，价格优势明显，质量稳定，售后服务周到（赠送软件），长期批发给下级经销商。真诚寻求合作伙伴、代理商、或直接用户。

咨询产品请联系郭经理 手机18611640021  QQ：2452763286

固话：010-57291644

Hemisphere  R110系列 信标机 DGPS接收机

R110系列信标机是加拿大半球公司生产的，它具有超大的液晶显示屏，R110信标机综合了Coast、L-Diff、E-Diff等专利技术，能为用户提供较高的单机定位精度（达2.5米，95%）和差分定位精度（0.6米，95%），具有SBAS、DGPS、信标、L-Diff、E-Diff、RTK等差分模式，可面对不同的环境和用户。

R110系列信标机是目前世界范围内应用范围很广的一款接收机，具有很高的稳定性和可靠性。

R110信标机产品特性

·R110信标机提供快速精确的亚米级定位精度信息，提供60cm DGPS定位

·R110信标机可以接收Beacon信标差分、SBAS增强型卫星信号、OminiSTAR星站差分信号

·R110信标机采用了COAST专利技术，可以有效克服差分信号失锁、信号弱和信号被干扰等造成的影响。在失去差分信号后长达40分钟甚至更长时间里，提供精确解决方案

·R110信标机独家的e-Dif技术选项

·R110信标机的高更新率20Hz输出

·R110信标机可根据当地差分校正的信号和环境选择适合自己的配置

·R110信标机直观的用户界面和强大的软件成就了R110在专业测绘、导航定位应用上的杰出表现。

GPS传感器规格
接收机类型： L1, C/A码，具有 载波相位滤波 （专利的COAST(TM) 技术，适用于差分信号暂时中断时期）
通道： 12通道，并行跟踪 （跟踪SBAS，10通道）
SBAS 跟踪： 2通道，并行跟踪
更新率： 高达20Hz定位
水平精度： <0.02 m 95% 置信度(RTK 1,2)
           <0.28 m 95%置信度(L-Dif(TM)1,2)
           <0.6 m 95% 置信度(DGPS1,3)
           < 2.5 m 95% 置信
          （自主定位，无SA )
冷启动： 60秒 （无星历或时钟信息）
L-频段传感器规范
通道： 单通道
频率范围： 1530 至 1560 MHz
卫星选择： 手动或自动（取决于所在位置） 启动与卫星
重新捕获时间： 15秒 （标准情况下）

信标传感器规格
通道： 2通道，并行跟踪
频率范围： 283.5 至325 kHz
MSK比特率： 50, 100, 和200 bps

通信
串口： 2全双工
USB接口： 1通信 （USB-B）

接口： RS-232C
波特率： 4800, 9600, 19200, 38400, 57600
校正输入/
输出协议： RTCM SC-104
数据输入/输出

协议： NMEA 0183
原始数据： 专有的二进制(RINEX效用可用） ：
定时输出： 1 PPS （HCMOS，高电平，同步上升， 10 k Ω, 10 pF 负载）
事件标记： 是

环境
操作温度： -32°C 至+74°C (-25°F 至+165°F)
存储温度：-40 C 至+85 C (-40 F至+185 F)
湿度： 95 ％无冷凝
冲击与振动： EP 455
EMC: FCC 部件15, 子部件 B, 等级 B
     CISPR 22
     CE

电源

输入电压范围： 8至36 VDC

反向极性

保护： 是

功耗： 3 W

电流消耗： < 250 mA 12 VDC
天线电压输出： 5.0 VDC
天线短路

保护： 是

机械

箱体： 粉末涂层铝

尺寸: 160 mm L x 114 mmW x 45 mm H
      (6.3 L x 4.5W x 1.8 H)
重量： 0.54 kg (0.54 kg)
LED指示灯： 电源，GPS锁定，DGPS定位
电源连接接口： 2-脚微型Conxall
数据连接接口： DB9-母座x2
天线连接接口： TNC-母座