名称:DW20CNC液压型全自动弯管机 产品详细说明 ★CNC 弯管机特性 机床/工件动力特性自动识别---加工即快又好慢退芯，小车助推---改善弯角外观 全过程中文（或者英文）操作提示+15寸真彩显示+触摸屏—操作简单明了。 图形化编程系统：在屏幕上立体管行赏画制/修改，即得加工程序--简便，快速，准确地编程。 回弹测量—对批次管材特性可比较测量 单步调试功能----模具试制时管材变形过程观察入微 自动绘制模具图---对研发新产品帮助明显。 全面监测：液压/电器/传动系统，电机缺相/反转，电压，温度，油压，并自动诊断故障，口令，钥匙，工时/数量记录，用于生产管理。 项目/机型 DW20CNC三轴全自动 备注 最大弯曲管径×壁厚 Φ20×1.5t 1.最小弯曲半径根据管子直径 2.最大弯曲半径可根据客户要求 3.最大穿芯长度可根据客户要求 最大弯曲半径 100mm 最小弯曲半径 15mm 最大弯曲角度 190° 标准送料长度 1300mm 送料方式 直送或夹送 工作速度 弯管速度 Max300 °/s 转管速度 Max 300°/s 送料速度 Max 900mm/s 工作精度 弯管精度 ±0.15° 转管精度 ±0.1° 送料精度 ±0.1mm 资料输入方式 工作值（Y.B.C) 弯管方式 液压弯管 伺服弯管 转管伺服电机功率 400w 送料伺服电机功率 750w 管件允许弯头数 16 可储存零件数 400组 油压电机功率 3Kw 系统最大压力 12Mpa 机器尺寸 3200*900*1350mm 机器重量 1750Kg