TWJ-500杂物电梯系列（参数配置）

|  | TWJ-500杂物电梯系列 下置式 为满足不同客户的需求，我们将 TWJ-500系列杂物电梯设计成曳引机下置式额定载重不得超过200kg 底坑深度/窗口高度不得少于950mm，且底坑防水状况好 控制柜安装位置为井道外侧 所有井道线均为插件式，且调试后出厂 采用声音提示信号作为到站提示 |
| --- | --- |
|  | TWJ-500杂物电梯系列 垂直中分门 垂直中分门的门扇由2根柔韧性良好的钢丝绳作为承吊装置，由厅门挂板、托板、滑道组成门扇四周封闭式的结构。可选机电一体化门锁，并且整个门系统均安装后出厂。 额定载重超过250kg需配置安全钳 额定载重超过250kg，轿厢入口不可转角 ◎门滑道材料为铝型材 ◎门钢丝绳隐藏在滑道内 ◎门滑块防火 ◎铝型材厅桥门加强筋，保证厅门锁卡位置可调 |
| 功能介绍 ◇三种控制方式可供客户选择PLC控制；微机控制；变频控制 ◇楼层显示电梯运行所到楼层由数码显示 ◇开、关门状态指示电梯运行到站后开启层门，数码显示开门状态提示此梯在本层使用 ◇蜂鸣到站提示具有到站蜂鸣提示功能 ◇基站呼盒配备电锁，用启动和关闭电梯的控制电路 ◇呼梯应答按下呼梯按钮，被呼楼层按钮数字指示灯亮，到站后撤消记忆指示灯灭 ◇电磁门刀功能（可选项）实现厅门门锁机电一体的关键部件，有效防止厅门在轿厢运行过程当中被非正常的打开，提高了电梯的使用效率及安全性 ◇电锁功能（可选项）机电一体化及多重保护。设有触点检测上、下门扇的关闭及门锁的啮合状态，保证了厅门在电梯运行过程中不被打开。门锁与触点一体，门锁啮合至少在5mm以上，触点才能被接通。 ◇运行方向显示运行方积压由上下行发光箭头显示 ◇超时运行保护 ◇接触器粘连保护当接触器失电后未能有效断开其触点时，电梯停止运行 ◇故障自诊断出现故障时，显示板将以特定符号显示电梯可能存在的故障 ◇急停开关功能 ◇错、断相保护 ◇上、下限位保护 ◇上、下极限保护 ◇电机过流保护 ◇检修运行 ◇急停回路检测 基本配置 框架：冷轧钢板，表面镀锌，导轨对顶式布置在轿厢两侧 轿厢：钢板喷涂，组装后出厂 厅门：钢板喷涂，组装调试后出厂，配备厅门门销 对重架：采用准弯钢板焊接而成，保证了对重架的整体刚度，设有对重压板防止对重块位移 厅门滑道：采用特殊设计的铝型材门滑道，门钢丝绳隐藏于滑道内侧，防止刮碰 门加强筋：铝型材厅，轿门加强筋；保证厅门锁卡位置可调 驱动系统：曳引机选用标准电动机，盘车手轮，开闸扳手。采用2槽或者3槽曳引轮，曳引轮直径 300mm，曳引钢丝绳直径8mm（额载超过250kg，采用2：1曳引比） 控制系统：整个系统采用插件连接方式，并且所有插件全部预先做好，并且经过调试后出厂。 |

广州市中厨厨具设备有限公司 成立于2008年 坐落于中国广东省广州市,供应专业从事研究、设计、开发制造杂物电梯的专业企业，传菜电梯，传菜梯,餐梯，食梯，饭店送餐梯欢迎惠顾！占地56000平方米，凭借多年对杂物电梯的生产经验，及先进的技术与设备，为用户提供优质可靠的产品。公司所有的产品已通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，产品销往全国各地，并赢得用户的赞誉。

公司有专业的高级工程技术人员为产品把关，生产出的产品具有质量可靠、样式新颖、规格齐全、品种繁多，且体积小功能齐全，运送货物平稳等优点，为用户提供了理想的代步工具。中厨公司生产的杂物电梯适用于宾馆、饭店、银行、医院、图书馆、商厦、邮电等部门。用户有无电梯井道均可安装，不必预埋支撑，无需专用机房，可根据用户建筑结构的不同生产出任意规格形式不同的杂物电梯，传菜电梯，传菜梯、餐梯，食梯等。

杂物电梯的标准配置杂物电梯轿顶：喷涂钢板（颜色可选） 
杂物电梯轿壁：喷涂钢板（颜色可选） 杂物电梯照明：节能日光灯

杂物电梯轿门：喷涂钢板（颜色可选）   杂物电梯地板：花纹钢板

TWJ100-500KG高级餐梯轿厢采用全不锈钢材料精制，并配有数码显示，上下层对讲等豪华装饰，轿厢大小可根据用户井道尺寸来设计。杂货电梯又称菜梯、食梯、餐梯或杂物梯。具有体积小，功能全，运送平稳，价格低廉等特点，广泛应用于餐厅食堂运送饭菜及工厂、图书馆等运送杂物 。

型号：TWJ-500

规格：600宽X600深X800高

产品简介：额定载重：100KG
运行速度：0.4m/s
传动方式：交流曳引驱动
控制方式：微机
外呼系统：单选

电源：380VAC、50HZ

标配: 
　　●  电锁功能
　　 基站呼梯盒装有电源锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。
　　●  厅门锁功能
 　　电梯各层厅门均安装有机械锁，电梯在本层时机械锁自动打开，电梯不在本层时机械锁 自动关闭，厅门不能打开，特殊情况时可用专用检修钥匙打开厅门(特殊开启时应有专业 电梯维修人员在场指导或专业维修人员方可进行)。
　　●  门电气连锁功能
 　　电梯各层厅门锁上安装有电气安全开关，任何一层厅门打开或没有完全关闭时，电梯不 能运行，并在控制系统上设有门电气安全开关防短路保护，当门电气安全开关发生短路 时，电梯不能运行。
　　●  声光显示功能
　　 当电梯运行、停靠或占用时均有数字和灯光显示，电梯到站时有蜂鸣器鸣叫报站，提示 工作人员电梯到站。该层的按钮灯点亮或数字显示电梯所在的位置。
　　●  呼梯功能
　　 当电梯运行、停靠或占用时，使用者按下其它楼层的按钮，占用层的蜂鸣器就会鸣叫提 示工作人员关门，以保证电梯能及时高效的使用。
　　●  限位保护功能
　　 电梯上下两端站安装有限位及极限保护开关，当轿厢运行超越平层时，限位开关启动电 梯停止运行。当电梯继续运行超过限位时，极限开关启动并切断控制电源电梯强行停止运行。
　　●  应急功能
　　 电梯运行过程中，如出现紧急情况，操作人员可以按下急停按钮，电梯停止运转，以免设备损坏。
　　●  运行时间保护功能
　　 当电梯超过规定的运行时间未到达目的层时，系统将自动切断电源，以减轻货物及设备 的损坏。
　　●  接触器粘连保护功能
　　 电梯设有公用、上行、下行三个接触器，当任何一个接触器短路粘连时，电梯无法继续 工作，以确保因粘连短路而损坏电源电路或电动机。
　　 选配：
　　● 通话功能 ● 语音报站 ● 轿厢加热灯 ● 变频控制 ● 主电源220V控制

传菜电梯的操作方式：

1、手动紧急操作装置应当符合以下要求：

（1）对于可拆卸盘车手轮，设有一个电气安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作；

（2）松闸扳手涂成红色，盘车手轮是无辐射条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接近的明显部位；

（3）在电梯驱动主机上接近盘车手论处，明显标出轿箱运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出；

（4）能通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态；

（5）进行手动紧急操作时，易于观察到轿箱是否在开锁区。

【自己方法】检查紧急操作装置各部件情况；通过模拟操作检查电气安全装置和手动松闸功能。

注：标有* 的项目为根据有关规定，对于允许按照TWJ-500及更早期标准生产的电梯，可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》（国质检锅{2002}1号）中的有关规定进行检验的项目。

2、紧急电动运行装置应当符合一下要求：

（1）依靠持续揿压按钮来控制轿箱运行，此按钮有防止误操作的保护，按钮上或其近旁标出相应的运行方向；

（2）一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿箱运行的功能由检修控制装置所取代；

（3）进行紧急电动运行操作时，易于观察到轿箱是否在开锁区。

【自己方法】检查并通过模拟操作检查紧急电动运行装置功能。

3、应急救援程序：在机房内应当设有清晰的应急救援程序。

【自检方法】目测。

电梯机房和井道管理

一、机房应由维护检修人员管理，其他非专业人员不得随意进入，机房应加锁，并标有“机房重地、闲人免进”的字样。

二、机房须保证没有雨雪侵入的可能，应保证通风良好和保温，除湿应保持整洁、干燥、无尘烟及腐蚀性气体，除检查维修所必须的工具及器材外，不应存在其他物品。

三、机房内应设能扑灭电器火灾的灭火器。

四、电梯长期不使用时，应将机房的总电源开关断开。

五、井道内除规定的电梯设备外，不得存放杂物，敷设水管式煤气管道等。

六、井道内应保持整洁，不得有塔灰、尘土。

七、导轨、门滑道应保持整洁，各油盒应保证油位适合。

八、井道照明、轿顶照明、底坑照明应保证足够的照度，及时更换损坏的灯泡、开关。

九、底坑上下应方便，无杂物、无积水、应做到经常清理，保持整洁。

# 设计选用要点

设计选用要点　　用于运送图书、食品等小型货物适用食堂、餐厅、托儿所、图书馆等。

1)电梯对重应与轿厢安装在同一个井道内。

2)电梯井道一般由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。只允许有下述开口：

(1)层门；

(2)检修门、活板门、清洁门；

(3)火灾情况下，排出气体和烟雾的排气孔；

(4)井道与机房(机罩)或与滑轮间之间的永久性开口。

3)当不要求井道起防止火灾蔓延以保护建筑物，以及不要求井道全部封闭时，除入口面外，其他各面墙的高度不小于2．5m。在井道入口面，从层站地面2．5m高度以上，可以使用网格或穿孔板。网格或穿孔板孔的尺寸无论在水平方向或垂直方向测量，均不大于75mm。

4)机房门无论何时，都不得小于0．6m×0．6m，并且门应能锁住。

5)面对轿厢入口的井道开口处应装设无孔的层门。门关闭时，在门扇之间或门扇与立柱、门楣或地坎之间的间隙应尽可能的小，均不大于6mm。

6) 如果轿厢额定载重量大于250kg，应在轿厢上设置安全钳装置。

7)电梯驱动主机及其辅助设备应放在一个单独的机房中，或者放在电梯井道中的一个机罩内，该机房或机罩仅允许经批准的人员进入(或接近)。

8)机房或机罩应具有坚固的结构，能适应各种天气条件，并应是干燥的，同时，具备良好的通风条件。人员接近所有设备时应是安全的。

9）杂物电梯的参数、尺寸

| 额定重量 (㎏) | 40 | 100 | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢 | 宽度A(mm) | 600 | 800 | 1000 |
| 深度B (mm) | 600 | 800 | 1000 |  |
| 高度 (mm) | 800 | 800 | 1200 |  |
| 井道 | 宽度C (mm) | 900 | 1100 | 1500 |
| 深度D (mm) | 800 | 1000 | 1200 |  |

一、传菜电梯介绍
我司生产的l00—500型杂物电梯，适用于宾馆、饭店、银行、医院、食堂、图书馆、幼儿园、工厂、商厦、邮电局等部门，以供传送食物、餐具、日用品、图书等物品之用，品类繁多，规格齐全。电梯为钢架构成，自带机房，用户设计井道时不必预埋支架，无须专用机房，简单方便，使用快捷。产品在设计上采用标准化、系列化、人性化、通用化的要求，使生产的杂物电梯结构牢固，运行平稳可靠，是您使用电梯的最佳选择。还可根据用户的建筑结构不同，生产非标准杂物电梯。
我司的杂物电梯产品是根据餐饮行业及轻工行业的特殊要求设计制造的电梯产品，根据不同的使用要求可选择窗台式或落地式杂物电梯，针对餐饮酒店的杂物电梯采用全不锈钢的轿厢及外观。杂物电梯全部采用整体钢结构框架井道，客户不需额外建造电梯井道，美观实用、节省开销。
地平式:
    此形式的杂物电梯可直接与地平面平层，用户可根据自身需求选取不同尺寸的轿厢。用户可将小推车或餐车直接送入轿厢。
工作台式:
    此形式的杂物电梯在距地面的一定高度平层，形成工作平台，适合使用者运送体积小，重量轻的物品，形式灵活多样，可在多种场合下使用.

二、优越性能
电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制回路； 
运行故障保护功能：当超出正常运行时间10秒内，电梯停止运行，以防烧坏电机；
故障自显示功能：将诊断后的故障以代码形式显示；
故障自诊断功能：能够诊断故障现象及原因；
自恢复保险功能：控制信号回路如果短路保险自动断开，当故障消除后保险自动接通；
接触器粘连保护功能：如接触器线圈断电后接点未能断开时，防止再次运行以保障安全；
呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被呼梯层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆指示灯灭；
蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能；
开关门状态指示功能：电梯运行到站后开启层门，数码显示开门状态并提示此梯在本层使用；
运行方向显示功能：运行方向由上下行发光箭头显示；
层楼显示功能：电梯运行所到楼层由数码显示；
▼  性能优势  
■  采用微电脑控制系统，确保指令的快速、准确、可靠的应答。  
■  采用一体式集成电气控制柜，持久稳定、维护便捷。  
■  采用整体钢结构井道，结构紧凑，节约土建。  
■  采用拉丝不锈钢型操纵面板，数码显示，客梯按钮。    
▼  土建优势  
■  土建方式采用无机房设计，驱动部分及控制屏直接置于井道内部。  
■  选配整体钢结构井道，无需土建井道，安装方便、节省空间。

三、传菜电梯配置说明：

1、 曳引机 我公司选用杂货电梯专用曳引机，具有传动平稳、噪音小、使用寿命长等特点。可以使您的电梯真正达到“滴水不洒”的平稳度。
2、 控制柜 采用国产名优产品，全自动控制，具有电源断错相保护，电机热保护，上下端站限位和极限保护等。具有控制方式先进故障率极低等特点。且可根据客户的特殊需要灵活编程。
3、 电气保护系统 具有厅门电气、机械联锁保护（即只有当所有层门装置全部闭和，电梯才能运行，以防意外事故发生。）、意外停电保护、超速保护、堵转保护、断错相保护、短路保护、防冲顶极限保护等保护系统。
4、 机械保护 缓冲器保护、限位、极限保护。
5、 厅外呼梯盒 采用三菱电梯配套厂所生产的餐饮电梯专用呼梯盒，全数码显示、发纹不锈钢面板、不锈钢微动按钮、门开启时，数码提示功能、设有电源锁，可直接锁梯。
6、 轿厢 全部采用发纹不锈钢厢体、发纹不锈钢厅、轿门。采用活动导靴。轿厢架和对重架与客梯类似结构，强度大。
7、 层门系统 上下直分式，关门设有减震块，门锁采用永磁感应器，开关灵活，故障极低。
8、 井道信息 采用永磁感应器、运行可靠，井道信息和门开关全部采用24VDC安全电压。

四、传菜电梯型号特性
电梯型号介绍：
1、100-500KG/0.4m/s/A（单面开门、上下直分式）
此种开门方式的杂物电梯，是由厅门挂板、门滑道及厅门托板组成，厅门挂板及托板能有效保持厅门滑道的稳定，门滑块与滑道间隙无须调节即能保证厅门灵活自如，钢丝绳轮设有防止脱落装置，彻底消除了厅门钢丝绳易脱落的问题。
2、100-500KG/0.4m/s/B（90度开门）
此种开门方式的杂物电梯，是为满足客户特殊需要而设计生产的，有效地节约的空间。
3、100-500KG/0.4m/s/C（180度贯通双面开门）
此种开门方式的杂物电梯，可以满足客户从电梯两侧存取货物的需要，大大提高了电梯的利用率。
4、100-500KG/0.4m/s/D（双扇折迭门）
此种开门方式的杂物电梯，用于井道空间小，但客户要求电梯空间较大的特殊场合。 
5、100-500KG/0.4m/s/E（双扇外敞门）
对于轿厢宽度较大，但客户可提供的开门空间较小的特殊场合，适合于推车式杂物电梯。在双扇门上均设有感应开关，用于监测电梯门的状态，其中任何一扇门未关好，电梯将无法启动。此种杂物电梯还可选配轿厢挡杆作为轿厢入口保护。