产品目录：（二）自润滑型向心关节轴承

| 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸Dimenisions | 额定载荷 Load ratings | 重量 Weight ≈Kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | d | D | B | C | dk | rs min | rls min | α ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static |  |
| GEH100XT | 100 | 150 | 71 | 67 | 135 | 1 | 1 | 2 | 1080 | 2170 | 4.51 |
| GEH110XT | 110 | 160 | 78 | 74 | 145 | 1 | 1 | 2 | 1280 | 2570 | 5.35 |
| GEH120XT | 120 | 180 | 85 | 80 | 160 | 1 | 1 | 2 | 1530 | 3070 | 7.96 |
| GEH140XT | 140 | 210 | 100 | 95 | 185 | 1 | 1 | 2 | 2100 | 4220 | 13 |
| GEH160XT | 160 | 230 | 115 | 109 | 210 | 1 | 1 | 2 | 2740 | 5500 | 16.6 |
| GEH180XT | 180 | 260 | 128 | 122 | 240 | 1.1 | 1.1 | 2 | 3510 | 7030 | 24.4 |
| GEH200XT | 200 | 290 | 140 | 134 | 260 | 1.1 | 1.1 | 2 | 4180 | 8370 | 33.5 |
| GEH220XT | 220 | 320 | 155 | 148 | 290 | 1.1 | 1.1 | 2 | 5150 | 10300 | 45.8 |
| GEH240XT | 240 | 340 | 170 | 162 | 310 | 1.1 | 1.1 | 2 | 6020 | 12060 | 53.7 |
| GEH260XT | 260 | 370 | 185 | 175 | 340 | 1.1 | 1.1 | 2 | 7140 | 14300 | 69.5 |
| GEH280XT | 280 | 400 | 200 | 190 | 370 | 1.1 | 1.1 | 2 | 8400 | 17000 | 89.5 |
| GEH300XT | 300 | 430 | 212 | 200 | 390 | 1.1 | 1.1 | 2 | 9360 | 18800 | 110 |
| GEH320XT | 320 | 460 | 230 | 218 | 414 | 1.1 | 3 | 2 | 10800 | 21840 | 135 |
| GEH340XT | 340 | 480 | 243 | 230 | 434 | 1.1 | 3 | 2 | 11900 | 24100 | 150 |
| GEH360XT | 360 | 520 | 258 | 243 | 474 | 1.1 | 4 | 2 | 13600 | 27000 | 200 |
| GEH380XT | 380 | 540 | 272 | 258 | 494 | 1.5 | 4 | 2 | 14500 | 30800 | 220 |
| GEH400XT | 400 | 580 | 280 | 265 | 514 | 1.5 | 4 | 2 | 18500 | 36500 | 275 |
| GEH420XT | 420 | 600 | 300 | 280 | 534 | 1.5 | 4 | 2 | 20300 | 40000 | 300 |
| 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸 Dimenisions | 额定载荷 Load ratings | 重量 Weight ≈Kg |
|  | d | D | B | C | dk | rs min | rls min | α ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static |  |
| GEZ101ET-2RS | 101.6 | 158.75 | 88.9 | 76.2 | 146 | 1 | 1 | 6 | 1335 | 2690 | 7 |
| GEZ107ET-2RS | 107.95 | 168.275 | 94.463 | 80.95 | 155 | 1 | 1 | 6 | 1500 | 3030 | 8.41 |
| GEZ114ET-2RS | 114.3 | 177.8 | 100.013 | 85.725 | 164.5 | 1 | 1 | 6 | 1690 | 3400 | 9.8 |
| GEZ120ET-2RS | 120.65 | 187.325 | 105.562 | 90.475 | 173.5 | 1 | 1 | 6 | 1880 | 3790 | 11.5 |
| GEZ127ET-2RS | 127 | 196.85 | 111.125 | 95.25 | 183 | 1 | 1 | 6 | 2090 | 4210 | 13.5 |
| GEZ152ET-2RS | 152.4 | 222.25 | 120.65 | 104.775 | 207 | 1 | 1 | 5 | 2600 | 5240 | 17.5 |
| GEZ19ET-2RS | 19.05 | 31.75 | 16.662 | 14.275 | 27.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 45 | 92 | 0.053 |
| GEZ22ET-2RS | 22.225 | 36.513 | 19.431 | 16.662 | 32 | 0.3 | 0.6 | 6 | 62 | 124 | 0.085 |
| GEZ25ET-2RS | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 19.05 | 36.5 | 0.3 | 0.6 | 6 | 81 | 163 | 0.121 |
| GEZ31ET-2RS | 31.75 | 50.8 | 27.762 | 23.8 | 45.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 130 | 262 | 0.23 |
| GEZ34ET-2RS | 34.925 | 55.563 | 30.15 | 26.187 | 49 | 0.6 | 1 | 6 | 154 | 310 | 0.35 |
| GEZ38ET-2RS | 38.1 | 61.913 | 33.325 | 28.575 | 54.7 | 0.6 | 1 | 6 | 181 | 366 | 0.42 |
| GEZ44ET-2RS | 44.45 | 71.438 | 38.887 | 33.325 | 63.9 | 0.6 | 1 | 6 | 255 | 515 | 0.64 |
| GEZ50ET-2RS | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 38.1 | 73 | 0.6 | 1 | 6 | 334 | 670 | 0.93 |
| GEZ57ET-2RS | 57.15 | 90.488 | 50.013 | 42.85 | 82 | 0.6 | 1 | 6 | 421 | 850 | 1.3 |
| GEZ63ET-2RS | 63.5 | 100.013 | 55.55 | 47.625 | 92 | 1 | 1 | 6 | 525 | 1060 | 1.85 |
| GEZ69ET-2RS | 69.85 | 111.125 | 61.112 | 52.375 | 100 | 1 | 1 | 6 | 628 | 1267 | 2.4 |
| GEZ76ET-2RS | 76.2 | 120.65 | 66.675 | 57.15 | 109.5 | 1 | 1 | 6 | 751 | 1514 | 3.1 |
| GEZ82ET-2RS | 82.55 | 130.175 | 72.238 | 61.9 | 119 | 1 | 1 | 6 | 884 | 1780 | 3.8 |
| GEZ88ET-2RS | 88.9 | 139.7 | 77.775 | 66.675 | 128 | 1 | 1 | 6 | 1024 | 2065 | 4.8 |
| GEZ95ET-2RS | 95.25 | 149.225 | 83.337 | 71.425 | 137 | 1 | 1 | 6 | 1170 | 2368 | 5.8 |
| 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸 Dimenisions | 额定载荷 Load ratings | 重量 Weight ≈Kg |
|  | d | D | B | C | dk | rs min | rls min | α ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static |  |
| GEG100ET-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 140 | 1 | 1 | 14 | 924 | 1860 | 6.05 |
| GEG110ET-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 160 | 1 | 1 | 12 | 1340 | 2700 | 9.68 |
| GEG15ET-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 16 | 30 | 60 | 0.049 |
| GEG17ET-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 19 | 42 | 83 | 0.083 |
| GEG20ET-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 17 | 68 | 137 | 0.153 |
| GEG25ET-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 17 | 88 | 176 | 0.203 |
| GEG30ET-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 17 | 112 | 224 | 0.304 |
| GEG35ET-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 16 | 140 | 280 | 0.408 |
| GEG40ET-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 17 | 180 | 360 | 0.542 |
| GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 15 | 220 | 440 | 0.713 |
| GEG50ET-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 80 | 0.6 | 1 | 17 | 345 | 695 | 1.14 |
| GEG60ET-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 92 | 1 | 1 | 17 | 440 | 880 | 2.05 |
| GEG70ET-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 105 | 1 | 1 | 16 | 567 | 1140 | 3.01 |
| GEG80ET-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 115 | 1 | 1 | 14 | 690 | 1370 | 3.64 |
| GEG90ET-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 130 | 1 | 1 | 15 | 858 | 1730 | 5.22 |
| 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸 Dimenisions | 额定载荷 Load ratings | 重量 Weight ≈Kg |
|  | d | D | B | C | dk | rs min | rls min | α ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static |  |
| GE140XT-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180 | 1 | 1 | 7 | 1500 | 3000 | 11.02 |
| GE160XT-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200 | 1 | 1 | 8 | 1920 | 3800 | 14.01 |
| GE180XT-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225 | 1.1 | 1.1 | 6 | 2160 | 4300 | 18.65 |
| GE200XT-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3000 | 6000 | 28.03 |
| GE220XT-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1.1 | 1.1 | 8 | 3300 | 6550 | 35.51 |
| GE240XT-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1.1 | 1.1 | 8 | 3600 | 7200 | 39.91 |
| GE260XT-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 325 | 1.1 | 1.1 | 7 | 4290 | 8650 | 51.54 |
| GE280XT-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 350 | 1.1 | 1.1 | 6 | 5000 | 10000 | 65.06 |
| GE300XT-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 375 | 1.1 | 1.1 | 7 | 5400 | 10800 | 78.07 |
| 轴承型号 Bearing number | 外形尺寸 Dimenisions | 额定载荷 Load ratings | 重量 Weight ≈Kg |
|  | d | D | B | C | dk | rs min | rls min | α ≈ | 动载荷 Dynamic | 静载荷 Static |  |
| GE100ET-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 858 | 1730 | 4.45 |
| GE110ET-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 924 | 1860 | 4.82 |
| GE120ET-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 1340 | 2700 | 8.05 |
| GE15ET-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 23 | 47 | 0.027 |
| GE17ET-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 30 | 60 | 0.041 |
| GE20ET-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 42 | 83 | 0.066 |
| GE25ET-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 68 | 137 | 0.119 |
| GE30ET-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 88 | 176 | 0.153 |
| GE35ET-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 112 | 224 | 0.233 |
| GE40ET-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 140 | 280 | 0.306 |
| GE45ET-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 180 | 360 | 0.427 |
| GE50ET-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 220 | 440 | 0.546 |
| GE55ET-2RS | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 284 | 573 | 0.939 |
| GE60ET-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 345 | 695 | 1.04 |
| GE70ET-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 440 | 880 | 1.55 |
| GE80ET-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 567 | 1140 | 2.31 |
| GE90ET-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 690 | 1370 | 2.75 |