# 联系方式：13793152674QQ649904783

# 金魁升降机特点简介：

一、标准节框架全部采用δ5厚的钢板折弯而焊接制成，优于角钢。

二、标准节齿条用的是专供大型升降机厂（广州京龙）用的专用齿条。齿条位置距离是190mm，定位用的齿条销也是用的高强度齿条销。标准节胎具采用650x650、800x800型号，与（广州京龙）等厂的胎具一模一样，能与其它大型升降机厂（广州京龙）生产的产品互换。

三、吊笼采用车厢制造薄板折弯相似工艺。配钢丝网、装饰铝板。

四、传动部分：减速机采用天津奥亚减速机。配江苏南通兴翔（或三上）11KW电动机，SAJ系列防坠安全器（现用型号：SAJ40-1.2）.整机共计44个滚轮（其中防松滚轮12个），6个靠背轮。

五、附墙是Ⅱ型附墙架，（广州京龙主型厂品）能与其互换。

六、电路采用低压24V控制，主令开关、中间继电器、主接触器等采用施耐德产品。内外电箱喷塑。主电缆是16平方，60米以上配置25平方，价格随市场价格变化定。

七、电缆托架、门刀、门锁、上下门轮、大小绳轮、绳轮支架、门扣手等采用热镀锌工艺。

八、整机全部在厂内调试完毕（防坠实验、磨合期跑车、加载试验）。

九、 高层供电方式新增电缆小车（全热镀锌）。

十、推出调频电路控制方式，实现柔和启动、停止。

十一、全部部件采用喷塑技术，大大提高了设备的使用寿命。

变频升降机优势

变频器是为升降电梯等频繁正、反启动、长期运行在恶劣环境下开发出来的一款高性能、矢量型变频调速器。客户自从更新成变频控制系统后原有的机械配件损坏情况大大减少，节电效果明显，市场反映良好。公司完善的售后服务体系保障，使得客户售后成本大大降低。现通过测试数据和性能比较来介绍应用优势。

| 施工电梯变频控制运行检测报告 |
| --- |
| 用户名称 | 测试地点 | 测试时间 | 测试人 |
| 建机租赁公司 | 广西南宁市秀安路2#楼工地 | 2009.11.10 | 凌文明 |

一、普通电梯与变频电梯运行数据、性能比较（同在电源频率50HZ的情况下）

| 驱动电机装置 | 普通电梯（左笼） | 变频电梯（右笼） |
| --- | --- | --- |
| 额定电压（V） | 380 | 380 |
| 载荷量（KG） | 2500 | 2500 |
| 起动瞬时输入电流（A） | 270 | 18 |
| 上行输入电流（A） | 60 | 62 |
| 下行输入电流（A） | 34．5 | 3 |

| 驱动电机配置 | 普通接触器控制 | 变频器控制 |
| --- | --- | --- |
| 舒适性 | 振感强烈，躁音大 | 平稳、舒适，近于客梯效果 |
| 起动停止过 | 直接启动、停止 | 软启动、软停止 |
| 起动电流 | 高达270A（ 瞬时上升） | 18A左右 |
| 停止动作过 | 停机的同时抱闸 | 近于零速再停机抱闸 |
| 节能情况 | 正常功率耗电、功率因素低 | 功率因素高、下行过程处于 节能状态，节电10-30% |
| 对电网影响 | 压降大、对电力力变压器， 供电线路冲击大 | 压降小、对电力变压器， 供电线路冲击小 |
| 使用寿命、 维修量 | 齿轮、齿条、制动器、刹车片等机械配件易受冲击和磨损，维修量大，降低使用寿命，无形中增加成本。 | 延长机械配件使用寿命， 维修量大大减少 |

二、节电计算(以单个笼计算)

功率=1.732*电压*电流*功率因素    度数=功率*时间（小时）

设：某工地某天升降机连续工作8小时，那么下行工作时间就为4小时(以单个笼计算)普通控制功率因素为0.75，变频控制功率因素为0.9，电压为三相380V。

A普通控制 功率=1.732*380*34.5*0.75=17.029Kw  度数=17.029*4=68.119度

B变频控制 功率=1.732*380*3*0.98=1.934Kw      度数=1.934*4=7.739度

C节电值   68.119-7.739=60.38度

节能将成为未来的一个主题，节能是企业必然要去面临的考验。起重设备的变频控制也就成了大势所趋，愿客户早日抢占先机，将企业做强做大。

联系方式：13793152674  QQ:649904783  李金魁