电梯安全操作规程

1. 在开启厅门进入桥厢之前，必须注意桥厢是否停在该层井道内，然后进入桥厢。 2. 开启桥厢内照明灯。 3. 每日开始工作前，先将电梯上、下行驶数次，检查有无故障和运行不正常情况。如发现问题必须报请有关人员进行检修，严禁带故障运行。 4. 在开启厅门进入桥厢之前，必须注意桥厢是否停在该层井道内，然后进入桥厢。 5. 当厅、桥门未全关闭时，电梯不能启动。 6. 桥门必须在开门区内，方可在桥厢内手扒开门 7. 注意平层准确度有无显著变化。 8. 检查内外电锁是否失效及厅外召唤的信号和桥内指令的执行是否正确。 9. 当电梯运行时，要绝对禁止揩拭、润滑或维修机件（在检修时例外，但要做好安全措施）。 10.严禁载人，更不准人货混载。电梯在上面，任何人都不准进入底层。如因检修或处理底层出现的各种问题需要进入机底，一定要做好安全防护措施，绝对不能冒险作业。 11.不允许装运易燃、易爆的危险物品，如遇特殊情况，需经有关部门批准，并采取安全保护措施。 12.严禁超载使用。载货应稳妥地安放在桥厢中间，搬运长物时，要捆扎好。 13.不可用身体或脚来代替操作，更不可利用物体吊在控制开关上或塞住控制开关来开动电梯上下行驶。 14.严禁在厅、桥门开启情况下，用检修速度作正常行使。 15.不允许掀检修、急停按钮作为正常行使中消除信号之用。 16.劝告乘客勿依靠桥门。 17.桥厢顶上部不得放置其他物品。 18.行使时不得突然换向，必要时应将桥厢停止，再换向启动。 19.电梯必须由专人操作，凡未经培训的人员，一律不准动用。 20.电梯运行时，不能离开工作岗位，如需离开。，要把桥厢降到底层后切断总电源。 21.电梯运行过程中，如发现有故障的征兆或声音不正常时，应立即停车，切断电源，并报请有关人员进行检修，不得擅自修理。 每日下班时，要把桥厢降到底层后切断电源，做好清洁工作并关好机门。