陕西东方快车自动洗车设备有限公司简介

陕西东方快车自动洗车设备有限公司在西安咸阳国际机场产业园区，距离西安市中心18公里，距离咸阳市中心11公里，距西安咸阳国际机场8公里。公司自有土地70亩四万余平方，是产业园区新型科技型工业企业，主要引进意大利洗车机生产技术研发制造DFC系列全自动电脑洗车机机。2005年—2007年，产品主要由出口商广东赛亚机械进出口公司代理销往西亚、中东等地区，2007年国内洗车机市场逐步升温，公司针对国内市场车型现状研发改进，姘弃了已经被市场淘汰的龙门往复式洗车机，推出适应国内不同城市、不同地域的室内、室外全自动隧道式电脑洗车机，深受市场认可和客户赞誉，为了给没有做过汽车美容装饰行业的客户一个入市引导，2008年，公司经过在北京、广州、香港、曼彻斯特的汽车美容市场考察后，全新推出围绕着洗车机而做的延伸服务----连锁加盟，无门槛入市，将洗车机+汽车美容施工+汽车用品三者有效结合，得到了市场的认可，特别是新入市的较大投资者进行同城连锁洗车一卡通经营模式非常认可，目前在进行四—八台同一城市东方快车连锁签约的有陕西汉中（4+1），河南濮阳（2）、广西柳州（3）、黑龙江大庆（2）、辽宁丹东（3）广西凭祥（7+！）、山西晋中（2+1）、新疆全省、吉林敦化等市县。本公司的特点为：

- 洗车机的专业制造商，拥两名高级机械工程师（曾是国内机械臂（机器人）的引进消化、改进的技术带头人）、一名电气高级工程师、一名程序（ABB工业电器程序控制项目负责人）工程师，两名电气助理工程师，高级技工6名，技工23人。因此在电脑程序控制和机械程序控制上优势独树一帜，主创小组08年成功推出国内唯一的适合室内安装的全自动电脑隧道式洗车机（DFC-705（N））,并成功在陕西洛南、新疆石河子、山西原平、广东惠州装机，运行稳定良好。

- 围绕着洗车机做客户终端服务，目前在国内做洗车机延伸服务的只有东方快车，公司为了给客户装机后尽快回收投资资本做了很多的服务，这样才会使客户进入市场便站稳脚跟，处于同行竞争的有利地位，其特点有：

- 客户汽车美容店（洗车店）开业，公司总部派出美容技师或机械技师上门驻店15天，进行有效帮扶和引导经营。

- 赠送全国统一的东方快车服装、赠送牛皮纸印刷的印有店名的一次性脚垫纸，赠送不限量的PVC洗车卡及全国联网的洗车卡管理软件、赠送一次性薄膜座套和方向把套，赠送专业建筑装修设计师设计的外立面效果图、铜版纸印刷的代金券和宣传三折页等终端服务措施。（无论是否加盟均送）。

- 厂价供应（低于市场批发价）东方快车全国合作伙伴生产的洗车辅助工具，如专业吸尘器、甩干筒、高压水枪、打蜡机、封釉机、抛光机、桑拿机等，以及上千种汽车用品。

- 加盟无门槛，永久独享商标等知识产权，永久无加盟费等费用，并免费享有公司在专业杂志媒体上对客户端宣传。

- 千余种汽车用品厂厂联合，制造商给予东方快车低于省级代理商的供货价格，东方快车不加价直供加盟连锁店，从而使东方快车的加盟连锁商在市场上有价格竞争优势。

东方快车DFC系列洗车机洗车速度为每辆1分40秒-----2分40秒可调，最大满负荷洗车量为每小时30辆，根据连锁店反馈，青海西宁店每天均在150辆以上，最高330辆，新疆喀什均在200辆左右使用循环水节水效果特佳。

东方快车洗车机系列型号规格

隧道式全自动电脑洗车机

| （引渡、银光系列）DFC709型 |
| --- |
| 规格 | 单位（米） |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 12×3.7×3.0 |
| 轨道长度 | 13 |
| 3、洗车最大尺寸 | 5×2.1×2.1 |
| 4、基本功能参数 | 九刷：4大刷、1顶刷、4小刷 全自动高压喷水系统，高压水刀2组，底喷1组，泡沫清洗系统1组，自动喷蜡系统1组， 自动风干系统：三风口风干1组 系统设置：自动记数，自动故障查询，电子触摸屏，可进行操作、调试及界面观察 |
| 5、水电参数 销售价格：26.8万元 | 供电：380V三相动力电 功率：20kw 耗电量：0.3度/辆 耗水量：加水回收循环系统，约15升每辆 无水回收循环系统，约90升每辆 |
| （银光系列）DFC707型 |
| 规格 | 单位（米） |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 10×3.7×3.0 |
| 轨道长度 | 11.6 |
| 3、洗车最大尺寸 | 5×2.1×2.1 |
| 基本功能参数 销售价格：23.5万元 | 七刷：4大刷、1顶刷、2小刷 全自动高压喷水系统，高压水刀2组，底喷1组，泡沫清洗系统1组，自动喷蜡系统1组， 自动风干系统：三风口风干1组 系统设置：自动记数，自动故障查询，电子触摸屏，可进行操作、调试及界面观察 |
| 5、水电参数 | 供电：380V三相动力电 功率：20kw 耗电量：0.3度/辆 耗水量：加水回收循环系统，约15升每辆 无水回收循环系统，约90升每辆 |
| （引渡系列）DFC712型 |
| 规格 | 单位（米） |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 15×3.7×3.0 |
| 轨道长度 | 16.6 |
| 3、洗车最大尺寸 | 5×2.1×2.1 |
| 基本功能参数 销售价格：35.8万 | 12刷：4大刷、1顶刷、4小刷、顶擦干刷、2个侧擦干刷 全自动高压喷水系统，高压水刀2组，底喷1组，泡沫清洗系统1组，自动喷蜡系统1组， 自动风干系统：三风口风干1组 系统设置：自动记数，自动故障查询，电子触摸屏，可进行操作、调试及界面观察 |
| 5、水电参数 | 供电：380V动力电 功率：23kw 耗电量：0.35度/辆 耗水量：加水回收循环系统，约19升每辆 无水回收循环系统，约90升每辆 |

| DFC705(N) |
| --- |
| 规格 | 单位（米） |
| 外型尺寸（长×宽×高） | 8×3.70×3.0 |
| 轨道长度 | 9 |
| 3、洗车最大尺寸 | 5×2.1×2.1 |
| 基本功能参数 销售价格：18.8万元（国内独家新产品） | 5刷：2大刷、1顶刷、2小刷 全自动高压喷水系统，底喷，自动泡沫清洗系统及喷蜡系统，自动风干系统一组。 系统设置：自动记数，自动故障查询，电子触摸屏，可进行操作、调试及界面观察 全自动退回冲洗风干系统。 |
| 5、水电参数 | 供电：380V动力电 功率：10kw 耗电量：0.3度/辆 耗水量：加水回收循环系统，约15升每辆 无水回收循环系统，约90升每辆 |

陕西东方快车自动洗车设备有限公司

地址：陕西西安咸阳国际机场产业园（距机场8公里）

销售电话： 400- 869-6688

售后服务：029-3371 3818

美容装饰：029-3371 3808

网址：www.sxdfkc.com    www.sxdfkc.com

邮箱：xicheji@yahoo.cn

24小时商务电话： 189 0910 3555  权晓辉 营销总监

东方快车，专业、专心、专注！

东方快车，质量为生命，服务赢天下！