富凌变频器在雕刻机上的应用

案例特点：输出频率范围宽：0—1500Hz / 有多段VF曲线

1、 雕刻机的功能需求

- 控制方式选择用多段VF曲线。

- 需要端子控制作为命令源，二线式端子控制：只需一个正转命令FWD。

- 频率源为模拟量设定（电脑控制板输出0～10VDC），只需要从AI1口输入频率指令即可。

- 最高运行转速一般在24000r/min，换算变频器的运行频率为400Hz（2级的高速电机），最低的切削转速为2000r/min，我们EH600M系列产品最高输出频率可以达到1500Hz,EH600A系列产品最高输出频率是650Hz（非标高频专用机型可以输出1500Hz）,可以很好的满足其要求。

- 加速和减速时间根据客户自身需求，一般在20～30s。

- 需要故障信号输出信号(继电器)和故障复位信号（RST输入）。

- 由于雕刻机用户都是设备配套厂家,所以需要提供拷贝键盘来实现参数的快速设置。

2、 雕刻机的性能需求

- 全速度范围内速度波动小。

- 低速力矩大，可以保证低转速切削。

- 加减速的时间尽量短。

系列变频器具体的调试参数 (针对额定频率400Hz，额定电压380V，额定转速24000)

F0.02: 1：端子命令通道 F0.03: 2：AI1 F0.11: 上限频率：400.0Hz F0.13: 加速时间：20～30s F0.14: 减速时间：20～30s F1组（电机参数）：根据高速电机铭牌输入。 F2.00: 1：多点V/F曲线 F2.01: V/F频率点1：0.0Hz F2.02: V/F电压点1：2 .0～4.0% F2.03: V/F频率点2：100.0Hz

我们最低的切削转速可以在500r/min以下。我公司的SVF3000变频器可以做多段VF曲线，可以很好的控制高低速的不同转矩提升，因此能很好的满足高速雕刻机上的要求