济南立邦达S280变频器雕刻机快速调试方法

- 雕刻机参数对照表:

P0.00 = 0          .P3.19 = 100            P8.01 = 根据电机铭牌电压设定

P0.01 = 0          .P3.20 = 150            P8.02 = 根据电机铭牌电流设定

P0.03 = 2          .P3.21 = 200            P8.03 = 根据电机铭牌频率设定

P0.08 = 400.0       P3.22 = 250            P8.04 = 根据电机铭牌转速设定

P3.23 = 300

P3.24 = 350

P3.25 = 400

注意:相对应的电机参数必须绝对正确,否则可能烧毁电机或者损坏变频器

- 快速调试方法:

- 电脑控制快速调试方法:

P0.28 = 4 ,修改此参数为相应值,直接将所有参数修改为电脑控制参数.

- 手动控制快速调试方法:

P0.28 = 3 ,修改此参数为相应值,直接将所有参数修改为手动控制参数.

- 操作面板说明

数码显示区

LED显示区

编程键                                           运行/移位

功能/资料设定键                                          停止/复位键

上/下加减键

电位器

- 参数的修改方法:

- 接线方法:

主线路接线示意图:

单项220V接线方法:                     三项380V  接线方法:

220V   电源                           380V    电源

主轴电机                                主轴电机

控制端子接线示意图:

# Text boxes

50.00

-P0-

P0.00

P0.28

00

-P0-

按键操

作顺序

进入编

辑状态

显示一

级菜单

功能组确

认,进入

二级菜单

选择功

能码

P0.28

退回

一级

菜单

退出编

辑状态

存储修改

后的数值,

退回二级

菜单显示

下一个功能码

LED

显示内容

P0.00

03或者 04

参数修改,

进行参数

位选择

参数修改:

电脑:00-04

手动:00-03

PRGM

FVNC

DATA

FVNC

DATA

FVNC

DATA

PRGM

PRGM

X1

X2

X3

X4

FWD

+24

COM

REV

AVI

ACI

+10

GND