利芬变频器电脑调速

1.FF023设定为01                          2.FF032设定为A 012

3.FF036设定为100                         4.FF037设定为150

5.FF038设定为200                         6.FF039设定为250

7.FF040设定为300                         8.FF041设定为350

9.FF042设定为400                         10.FF049设定为0.30

12.FF050设定为9.60

注：本机器通电后显示H400,按PRG显示FF000按▲调到FF023按SAVE显示-0按▲调到1按SAVE显示FF023按▲调到FF032按SAVE显示Abcd按▼调到2按RUN一下C闪烁按▼调到1, 按RUN一下b闪烁按▼调到0按SAVE显示FF032按▲调到FF036按SAVE显示400按RUN两下4闪烁按▼调到100按SAVE显示FF036按▲调到FF037按SAVE显示400按RUN一下▼调到150按SAVE显示FF037按▲调到FF038按SAVE显示400按RUN两下4闪烁按▼调到200 按SAVE显示FF038按▲调到FF039按SAVE显示400按RUN一下▼调到250按SAVE显示FF039按▲调到FF040按SAVE显示400按RUN两下4闪烁按▼调到300按SAVE显示FF040按▲调到FF041按SAVE显示400按RUN一下▼调到350按SAVE显示FF041按▲调到.FF049按SAVE显示9.60调到0.30按SAVE显示FF049按▲调到FF050按SAVE显示0.30按▲调到9.60按SAVE显示FF050按PRG退出.

控制接线：

COM      X1    X2      X3     X4

公共端14  正转信号  低速12    中速13    高速5

注：COM﹑X1必须短接12﹑13﹑5数字代表微宏卡15针的脚号

如有疑问,请拨打电话咨询：

0531—85806600

13793111928