套缸式升降机

该产品是一种多用途的单作用伸缩式套简油缸组成的垂直升降机械。套缸式升降机为多级液压缸直立上升，液压缸高强度的材质和良好的机械性能，塔形梯状护架，使升降机有更高的稳定性。即使身处20米高空，也能感受其优越的平稳性能。主要用于电力线路、照明电器、高架管道等安装维护，高空清洁等单人工作的高空作业。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点，是登高作业最安全，最经济实用的机具。

特点：全新设计，双梯防转结构，双速下降系统，最大升高达35米不等，稳定、可靠、美观、操作简便是套缸式电动升降机的最大特点。采用多级液压缸直立上升，液压缸高强度的材质和良好的机械性能，塔形梯状护架，使升降机有更高的稳定性。即使在20米高空，平稳如山。动力选配：交流220V(标准配置)、交流380V电源、直流电源、手动泵。

用途：最普通的也是最实用的，登高作业也许不再是烦恼。广泛适用于车站、厂房、宾馆、大厦、商场、机场、体育场、码头、酒店、机场以及各种需要登高作业的场合等。

售后服务承诺 ：

一、本公司所生产的产品保质期为12个月。

二、在保质期内如有质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务。

三、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出有关人员赶赴现场处理解决问题。

四、根据用户要求，无偿地提供技术咨询，指导设备调试和与产品有关的问题。

五、售后服务人员保证做到认真、周到、彻底处理好有关质量问题，使用户购机放心，用机安心。

六、本公司生产的产品，免费保修一年，人为故障除外，终生维修。超过保修期，供方有偿服务。保证用户满意

SJYT套缸式高空作业台主要技术参数:

| 型号 | 最大高度(m) | 台面载荷(kg) | 台面尺寸(m) | 外形尺寸(m) | 动力电源(v) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTC-6A | 6 | 200 | 0.75×0.75 | 1.02×0..92×1.8 | 220 | 1.1 | 480 |
| GTC-8A | 8 | 200 | 0.8×0.8 | 1.16×0.92×2.05 | 220 | 1.1 | 580 |
| GTC-10A | 10 | 200 | 0.8×0.8 | 1.16×1.0×2.17 | 220 | 1.1 | 650 |
| GTC-12A | 12 | 200 | 0.8×0.8 | 1.40×1.23×2.23 | 220 | 1.1 | 900 |
| GTC-14A | 14 | 200 | 0.8×0.8 | 1.40×1.23×2.30 | 220 | 1.1 | 1070 |
| GTC-15A | 15 | 200 | 0.8×0.8 | 1.40×1.23×2.40 | 220 | 1.1 | 1200 |
| GTC-16B | 16 | 200 | 0.8×0.8 | 1..68×1.39×2.3 | 220 | 1.5 | 1350 |
| GTC-18B | 18 | 200 | 0.8×0.8 | 1.78×1.48×2.6 | 220 | 1.5 | 1430 |
| GTC-20B | 20 | 200 | 0.8×0.8 | 1.78×1.56×2.65 | 220 | 1.5 | 1650 |
| GTC-22B | 22 | 200 | 0.8×0.8 | 1.97×1.65×2.8 | 220 | 1.5 | 1850 |

1、SJYE套缸式高空作业台GTC-8A

2、SJYE套缸式高空作业台GTC-12A

3、SJYE套缸式高空作业台GTC-6A

4、SJYE套缸式高空作业台GTC-10A