电动液压升降平台、升降机的维护保养细则： 
1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙，保证灵活可靠。在摩擦面上，不应有污物存在，遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。 
2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。 
3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。 
4.经常检查液压升降机各部的连接情况，如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度（可采用旋转臂的方法去造成受压状态），所有连接稍轴都必须有开口销，并需张开充分。 
5.经常检查各机构运转是否正常，有无噪音，如发现故障，必须及时排除。 
6.安装、拆卸和调整回转机构时，要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。 
7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。 
8.遇到液压升降机电动机有过热现象要及时停车，排除故障后再继续运行，电机轴承润滑要良好。 
9.各部分电刷，其接触面要保持清洁，调整电刷压力，使其接触面积不小于50%。 
10.各控制箱、配电箱等经常保持清洁，及时清扫电器设备上的灰尘。 
11.各安全装置的行程开关的触点开闭必须可靠，触点弧坑应及时磨光。 
要经常检查液压升降机的各部钢丝绳有无断丝和松股现象，安装、拆卸和调整回转机构时，要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行，其啮合面不小于70%，啮合间隙要适合。