#### CBT半电动堆高车

一、CBT半电动堆高车简要说明:

半电动堆高车适用于狭窄通道和有限空间内的作业，是高架仓库、车间装卸堆垛托盘化、高效率的理想设备，半电动堆高车行走轻便、快捷，操作简易，有近似全电动堆高车的功能。

我厂电动堆高车集行走、升降智能控制于一体，实现全电动功能，操作轻便、灵活，是一款节能、高效、环保的新型堆高、搬运机械。广泛应用于地面货物、托盘的移动、堆垛及短距离运输。在工厂、仓库、物流中心等众多场所，使用全电动堆高车进行单元化的托盘堆垛、搬运，既安全又高效；尤其是在一些通道狭窄的楼道、电梯、流水线等工作场所，更能充分体现出其卓越的灵活、宁静和环保性能 .本机采用电脑程序控制、无级变速，德国进口型钢精制宽视野门架，最大起升高度可达6米，并可选配踏板。适用于重载及长时间货物转运工况，可大大提高货物搬运效率，减轻劳动强度。本机车身为超薄流线型设计，特小转弯半径，车身坚固，动作轻便灵活，无噪音，无污染，一次充电工作时间长，性能可靠。

1、本产品主要用于货物的装卸，动力提升，高效轻便。 
 2、配用集成一体化的液压动力单元。 
 3、门架由高强度特殊材料制造。 
 4、工作电压为12-24V，智能充电，自动调节充电电流及充足自动停机。

二、CBT半电动堆高车技术参数:

半电动堆高车的特点：
1. 半电动堆高车采用新式后桥结构，使堆高车结构更加合理。
2. 半电动堆高车采用进口气压弹簧式手柄装置，使用更加方便合理。
3. 半电动堆高车采用德国进口原材成型门架，在质量方面严格把关。
4. 半电动堆高车采用意大利进口油泵，根据客户要求可更换国产优质油泵。

产品简单参数：

载重0.5、1.0吨，可升高1.6-4.5米高

载重1.5吨，可升高1.6-4.0米高

载重2吨，可升高1.6-2.5米高

电瓶12v120Ah

有220v 380v电插半电动堆高车

| 最大起升重量(Kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升高度(mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1600 | 2500 |
| 载荷中心距(mm) | 400-600 |
| 货叉最小离地高度 (mm) | 90-100 |
| 货叉长度(mm) | 850-1200根据客户要求定制 |
| 货叉宽度(mm) | 780-850根据客户要求定制 |
| 门架缩回时总高(mm) | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2100 | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2100 | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2150 | 1850 |
| 作业时最大高度(mm) | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 2150 | 3100 |
| 总宽(mm) | 760-950 |
| 车体总长(mm) | 1450 |
| 最小转弯半径 (mm) | 1350 |
| 净重 (Kg) | 450-650 |
| 操控形式 | 手推式 |
| 满载起升速度(m/min) | >4.5 |
| 参考使用时间(h) | 2-8小时 |
| 提升电机(kw) | 0.8、2.2‘1.5 |
| 电瓶 | 12V-120AH |