http://blog.sina.com.cn/wind8848

LED显示屏的构成
1．LED发光二极管
A 按封装分：
室外LED：
546（厚度*宽度*高度）适用于室外P12.5,P14,P16,P20及以上
346（厚度*宽度*高度）适用于室外P10,P12
室内LED：主要是0805 1206 0603
表贴三合一;表贴三并一;亚表贴模块;大功率型
B
波长λ(nm) 亮度(mcd) 结片尺寸(mil) 常用品牌
红R 625-630 350-500 12 光磊,三安,AXT
绿G 520-525 1600-2000 14 AXT,仕美,士兰
蓝B 465-470 400-500 14 日亚,CREE,士兰
备注: 亮度R:G:B=3:6:1
C 几个品牌：德国的欧司朗,美国的流明、CREE、AXT,台湾的广稼、国联（FPD）、鼎元（TK）、华汕（AOC）、汉光（HL）、艾迪森、光磊（ED），韩国的有首尔，日本的有日亚、东芝，大陆的有大连路美、福地、三安、杭州士兰明芯、仿日亚
2.PCB板(板内的铜箔厚度不少于50um)
双面板主要厚度是1.6mm
四面板主要厚度是2.0mm
3.驱动芯片  驱动芯片有日本东芝TB62726，台湾MBI5026，MBI5024，国内的74C595，8310， 4953等
4.控制系统(软件)  可分为同步卡和异步卡(可脱机使用)
普遍使用:灵星雨,德普达
可以逐点校点:中庆,品锐
5.电源  一般是5V 30A或5V 40A,主要有常州创联,上海衡孚,台湾明伟5V 60A
6.套件  pc套件一般加铅以环保,不过要适量,铅有毒
7.箱体  主要是全防水的或简易的;是否带航空头的,厚度70-90cm不等;冷轧板或铝合金的

室外LED显示屏制作流程
将本人在LED显示屏生产车间所了解到的工艺生产流程分享给大家，以供相互沟通学习。有什么不对的地方，同行朋友多多指点。
1．插灯
把不同颜色的二极管灯插入PCB板孔中，构成像素点。常说的像素间距就是二个灯之间的距离，分辨率就是单位面积内灯的数量。二极管主要有士兰，大连路美，美国cree，光磊，AXT，AOC；发光结片标准规格一般R是12mell,G和B是14mell.
注意：a.灯的方向，正负极不要插反 b.不要少植，错植 c.查看二极管本身有无问题      d.QC检测
2． 焊锡
a.机器过锡 b.检看是否有掉灯的  c.是否有虚焊的 d.切角 e.中间个别个打倒（便于后边焊接驱动板）
3A.塑料框架的安装
a. 剪板  b.将做好的灯板与框架套牢c.打好螺丝
注意：方向，数量
3B.驱动板
a. SMT贴片b.驱动排线接头c.电源接触头的焊接d.电容的焊接e.V线与U线的焊接
驱动芯片有日本东芝TB62726，台湾MBI5026，MBI5024，国内的595，8310，14953等
4．灯板与驱动板的焊接
a.将驱动板插入灯板中 b.用锡丝焊好 c.QC检测
5．校板
  a.用挡板排齐灯b.用灯罩固定好c.QC检测，取下罩子
6．检测
  a.接入排线检看是否有不亮的灯b.用万能表测出原因，解决
注意：虚焊，短路
7．固定灯板
 a.用螺丝固定间隔框b.灌胶c.盖灯罩d.打螺丝固定e.套上皮圈（防震）
 注意：方向，排齐，粘牢
8．上架箱体
  a.模组固定在箱体上，从下到上 b.上排线，联接c.上电路接线，正红黑负d.上电源线，红蓝绿对应正负地e.塑料带卡住
  注意：a.各模组统一平齐b.螺丝上全c.排线的方向正确d.电线的正负e.联接的顺序，技巧
9．测试，电脑调试，老化

做LED显示屏方案前要明确的问题
1.甲方要求的是单双色还是全彩
2.甲方要求的是室内的还是室外的,关系到防水防尘问题
3.甲方要求的屏的面积是多少,长高的尺寸是多少,显示规格是4:3还是16:9
4.甲方要求的屏的安装方向是向阳的还是背光的,这关系到灯的灰度级及亮度的题
5.甲方要求的屏的观看距离,因为像素间距不同的最佳视距不一,效果也不同
6.甲方的工程预算有多少,另外结构的成本要占到屏体价格与控制系统价格和的18%--20%.

LED显示屏选择因素考虑
显示内容要求：以视频显示为主，还是文字图片显示为主。
使用环境因素：是室内使用，还是半户外，或者户外使用。
安装场地因素：有效视距与实际场地尺寸的关系，安装场地比较大，视距要求大的地方必须安装尺寸比较大的显示屏。
显示效果要求：像素尺寸与分辨率考虑，面积比较小的显示屏建议采用高分辨率的规格。

LED显示屏方案设计简单步骤
事先了解清楚客户所要求的面积，价格方面，使用地点等方面的问题，本案以8M*6M，P10为例。
1. 标出所选单元板的尺寸，分辨率，箱体规格及包装形式
如：P10 160mm*160mm  16*16  640mm*960mm  4*6包装
2. 算出模组个数，NL和NH
 NL=8/0.16=50≈48    48/4=12
 NH=6/0.16=37.5≈36  36/6=6
a 考虑箱体封装情况（一般是4*6封装）
b 取能整除包装形式最接近的模组数
3. 由模组数算出总面积
S=0.16*48*0.16*36=44.2368平方米
4. 算出总像素点
 N=16*48*16*36=768*576=442368
5. 由长宽的像素点算分别除以256,128,取高斯数,再相乘,得出所需接收系统(接收卡)个数,(每个接收卡最多可以控制256*128个像素点)
注意: a 前三步的主要目的是算总面积
     b.后二步的主要目的是算出所需要的接收卡个数
6. 总价=发送卡+接收卡+显卡+屏的价格+配件价格

关于LED显示屏的表面处理种类
1．插灯模组是指DIP封装的灯将灯脚穿过PCB板，通过焊接将锡灌满在灯孔内，由这种工艺做成的模组就是插灯模组；优点是视角大，亮度高，散热好；缺点是像素密度小
2．表贴模组表贴也叫做SMT，将SMT封装的灯通过焊接工艺焊接在PCB板的表面，灯脚不用穿过PCB板，由这种工艺做成的模组叫做表贴模组；优点是：视角大,显示图象柔和，像素密度大，适合室内观看；缺点是亮度不够高，灯管自身散热不够好
3．亚表贴模组是介于DIP和SMT之间的一种产品，其LED灯的封装表面和SMT一样，但是它的正负级引脚和DIP的一样，生产时也是穿过PCB来焊接的，其优点是：亮度高，显示效果好，缺点是：工艺复杂，维修困难
4．三合一表贴是指将R、G、B三种不同颜色的LED晶片封装在同一个胶体内；优点是：生产简单，显示效果好，缺点是：分光分色难，成本高
5．三并一表贴是指将R、G、B三种独立封装的SMT灯按照一定的间距垂直并列在一起，这样不但具有三合一所有的各个优点，还能解决三合一的各种缺点

屏体制作
一、条屏
条屏是由一张一张的单元板组成的长方形屏体，一般用来显示文字信息，它可以显示从左至右，也能够显示从上到下的文字顺序．通用的以从左至右显示为多。其中又分为单色、双色，室内、半户外等规格。室内条屏用于光线较暗的地方，如机场、车站、医院、银行等企事业单位的候客或办事大厅进行文字信息发布；半户外条屏多用于公车、房屋走廊、大厅、酒吧等光线较亮的场合。完整的一个条屏应包括显示屏体，电源，控制卡和边框。
单元板 ：显示单元板最常见的规格有： Φ 5（244*488、122*488）， Φ 3.7（152*304、76*304）几种，具体规格见室内单、双色屏报价表。
点阵模块 ：规格上分为788( Φ1.9) 、1388( Φ3.0 )、1588( Φ3.7) 、1988( Φ4.8 )、2388( Φ5.0 )这几种，常用的以1388、1588和2388为多，还可分为普亮、高亮和超高亮几种规格。
边框：条屏边框的厚度：小屏边框（屏体只显示一行字的谓之为小屏）是20mm；大屏边框：（屏体可以显示两行字以上的谓之为大屏）是36mm。大屏边框为￥100.00元／米；小屏边框为￥85.00元／米，边框转角为￥8.00元／个．
电源 ：显示屏常用的是5V30A的电源，它的功率为5V*30A＝150W，一张 Φ5的单元板的功耗为25W，则一个电源理论上可以带动6张单元板，为显示屏体安全起见，我们一般是一个电源带5张单元板．Φ 3.7规格的也可按此计算。
如何计算客户要求的条屏产品：以客户要求尺寸0.3*1.5 (单位为m )条屏为例计算如下：针对此尺寸，以 Φ 5单元板拼接比较接近要求，用三张 Φ 5单元板．则显示净尺寸为0.244*1.464，边框厚度为72mm（大屏边框），则可算出条屏总尺寸为0.316*1.536．可很好地满足客户的需求。
其它规格的产品也是按照此种方法计算出来。
二、户内、户外显示屏
单灯
单灯即LED发光二极管，是组成LED显示屏的基本单位，它有正圆椭圆、有色无色、透明无色、有卡无卡、有帽无帽、闪色等等之分。用于各种指示、显示、装饰、背光、照明和灯饰等场合。显示屏用的单灯红绿蓝比例为1 ∶ 2 ∶ 0.38时白平衡效果为最好（另:红色+绿色=黄色显示）。      
显示屏
显示屏，是用来显示文字，图像，动画等等信息的大型屏体。它也分为室内，户外两种规格，包括单、双色，全彩三种。其中室内屏类型有点阵单、双色屏，表贴全彩屏，全彩幕墙屏三种；户外屏有单、双色半户外屏，户外单色，双色，全彩屏之分。
示屏和条屏的组成一样，是由单元箱体一个一个组装而成的，但它要比条屏复杂得多，其中箱体又由一个个的模组拼成。一个完整的显示屏由单元箱体、后盖、风扇、电源、控制卡、联接Ｕ型架这几个器件组成，其中后盖和电源是全彩箱体出厂时已配置好的，单、双色箱体配置后盖则需按客户要求。
驱动方式：扫描能减少芯片数量，降低功耗，同时屏体亮度也会降低，静态驱动则刚好相反。一般户外屏以静态驱动和1/4扫描为多，室内屏则以1/8和1/16扫描为主。 
显示屏中灯的功耗、亮度计算：
功率：一颗灯功率5V20mA=0.1W，则全彩屏3906点静态两红一纯绿一蓝１个平方的理论峰值功耗为：3906*4*0.1=1.56KW,如果是1/4、1/8、1/16扫描的还要在总功率基础上分别除掉4、8、16才得出屏体消耗功率，再在得出的功率上计算出所需的电源个数（一个电源功率为150W）。
亮度：屏体整体亮度由单颗灯的亮度整合起来，举例如下：3906点2R1PG1B(1/4扫描)户外全彩屏，大连路美管芯，其中红管发光亮度为800mcd，绿管发光亮度为2300mcd，蓝管发光亮度为350mcd，由此可计算一个平方理论亮度为（800*2+2300+350）*3906/1000/4=4150cd。
控制卡 ：条屏和单双色屏一般用异步卡控制，全彩显示屏则通用灰度同步控制卡。I型卡：条屏用； Ⅱ 型卡：单、双色屏用；带灰度卡：全彩屏用。详细资料可在相关控制卡专业生产厂家了解到。
在LED行业中,点数(即像素点)与点间距对应关系如下:
PH4=62500点   PH4.7=44300点  
PH6=27800点   PH8  =15625点
PH10=10000点  PH11.5=7500点  
PH12=6400点   PH12.5=6400点
PH16=3906点   PH20=2500点    
PH25=1600点   PH31.25=1024点
PH37.5=711点   PH40=625点
PH45=495点     P50=400点
LED各发光管波长范围:
红色: 625-630nm
黄绿色: 568-572nm
纯绿色: 520-530nm
蓝色: 460-470nm
黄色: 585-590nm
此外，室内显示屏（幕墙屏）是由灯板直接安装在墙壁上，不带箱体。

显示屏的设计与选择
1． 显示屏的尺寸设计
在设计屏体大小时,有三个重要的因素: 
(1) 显示内容的需要； 
(2) 场地空间条件； 
(3) 显示屏单元模板尺寸（室内屏）或象素大小（户外屏）。 
2． 耗电与电源要求 
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量，是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量，最大耗电量是交流电供电（线径，开关等）必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。 
显示屏属大型精密电子设备，为了安全使用及可*工作，其AC220V 电源输入端或与其相连计算机的AC220V 电源输入端必须接地。 
注：计算机的AC220V 电源输入接地端已与计算机机壳相连。 
3． 户外屏应考虑的问题 
户外屏的主要问题如下: 
（1）显示屏安装在户外，经常日晒雨淋，风吹尘盖，工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失； 
（2）显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击； 
（3）环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作； 
（4） 受众面宽，视距要求远、视野要求广；环境光变化大，特别是可能受到阳光直射。 
针对以上特殊要求，户外显示屏必须做到： 
（1）屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏；屏体要有良好的排水措施，一旦发生积水能顺利排放； 
（2） 在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地，接地电阻小于3 欧姆，使雷电引起的大电流及时泄放； 
（3）安装通风设备降温，使屏体内部温度在-10℃～40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机，排出热量； 
（4）选用工作温度在-40℃～80℃之间的工业级集成电路芯片，防止冬季温度过低使显示屏不能启动。； 
（5） 为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视，必须选用超高亮度发光二极管； 
（6）显示介质选用新型广视角管，视角宽阔，色彩纯正，一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体，硅胶密封，无金属化装配；其外型精致美观，坚固耐用，具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。 
常见问题解答 
1． 考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些？ 
（1） 有效视距与实际场地尺寸的关系； 
（2） 像素尺寸与分辩率； 
（3） 单元为基数的面积估计； 
（4） 屏体机械安装及维护操作空间； 
（5） 屏体倾角对距离的影响。 
2． 用户需要的播放效果有哪些？ 
（1） 文字显示：视其文字尺寸及分辩需求而定； 
（2） 普通视频显示：320×240 点阵； 
（3） 数字标准DVD 显示：≥640×480 点阵； 
（4） 完整计算机视频：≥800×600 点阵； 
3． 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求？ 
一般亮度要求如下： 
（1） 室内：>800CD/M2 
（2） 半室内：>2000CD/M2 
（3） 户外（坐南朝北）：>4000CD/M2 
（4） 户外（坐北朝南）：>8000CD/M2 
4． 红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求？ 
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网 
膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例，供参 
考设计： 
简单红绿蓝亮度比为：3：6：1 
精确红绿蓝亮度比为：3.0：5.9：1.1 
5． 为什么高档全彩显示屏要用纯绿管？ 
在实际LED 显示屏生产时，应选择发光效率高而又能获得显色丰富鲜艳的三基色 LED 灯管，以使在色度图中的色三角形面积尽可能在且*近舌形谱色曲线，来满足丰富的彩色和发出足够的亮度而舌形曲线顶尖为515nm 波长光，所以高档LED 显示屏选用 波长接近于515nm 的纯绿色光LED 管，例如选用520nm、525nm 或530nm 波长光的LED 灯管。 
6． 在明确亮度及点密度的要求条件下，如何计算机单管的亮度？ 
计算方法如下：（以两红、一绿、一蓝为例） 
红色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.3÷2 
绿色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.6 
蓝色LED 灯亮度：亮度（CD）/M2÷点数/M2×0.1 
例如：每平米2500 点密度，2R1G1B，每平米亮度要求为5000 CD/M2，则：
红色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.3÷2=0.3 
绿色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.6÷2=1.2 
蓝色LED 灯亮度为：5000÷2500×0.1=0.2 
每像素点的亮度为：0.3×2+1.2+0.2=2.0 CD 
7． 为什么选用DVI 显示接口标准？ 
（1） DVI 显示卡接口是符合计算机国际标准的显示接口； 
（2） 无需打开机箱，即可方便安装； 
（3） 显存高，动态画面显示能力强； 
（4） 软硬件兼容能力强； 
5） 支持所有操作系统及应用软件，显示灵活方便； 
（6） 大批量生产，成本低，维护方便。 
8． 显示屏能不能用笔记本控制，为什么？ 
不能。笔记本电脑的显卡是内置的，无法实现与控制系统的连接，目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口，可以实现笔记本控制。 
9． 全彩屏使用日亚管与使用国产管除价格外有哪些区别？ 
（1）管芯：日亚公司自主生产管芯，国产管一般使用美国或台湾公司的管芯； 
（2）封装：日亚公司自主封装，国内无生产工厂，国产管封装厂家较多； 
（3）一致性：日亚管同批管芯波长相差较小，一致性好，国产管一致性相对较差； 
（4）使用寿命：日亚管使用寿命相对较长，国产管衰减比较严重； 
10．室内模块全彩屏与贴片全彩屏有什么区别？ 
（1）发光部分：模块全彩屏的显示模块一般为黄绿的，纯绿的模块价格较贵； 
贴片全彩屏一般使用纯绿管芯； 
（2）显示效果：模块全彩屏像素点视觉感觉较粗，亮度较低，容易有马赛克现象； 
贴片全彩屏一致性较好，亮度较高； 
（3）维护：模块全彩不易维护，整块模块更换成本较高； 
贴片全彩易维护，可进行单灯维修更换； 
11．户外屏能不能用表贴LED，为什么？ 
不能。户外屏安装结构要求严格，贴片LED 无法适应户外的恶劣环境； 
户外屏亮度要求较高，目前贴片LED 无法达到户外屏的亮度要求。 
12．户外屏的生产周期为什么比较长？ 
（1）原料采购：LED 灯管采购周期较长，尤其进口管芯，订货周期需4—6 周； 
（2）生产工艺复杂：需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等； 
（3）结构要求严格：一般为箱体设计，需考虑防风、防雨、防雷等。 
13．如何帮助用户选择适合的显示屏？ 
（1）显示内容的需要； 
（2）可视距离、视角的确认； 
（3）屏体分辩率的要求； 
（4）安装环境的要求； 
（5）成本的控制； 
14．显示屏一般的长宽比例是多少？ 
图文屏：根据显示的内容确定； 
视频屏：一般为4：3 或接近4：3；理想的比例为16：9。 
16．显示屏的安装要求？ 
供电要求：供电接线点应在屏体尺寸之内 
220V 市电供电，火线零线接地线； 
380V 市电供电，三火线一零线接地线； 
火线与零线导线截面积相同； 
10 千瓦以上显示屏应加降压启动设备。 
通讯要求：通讯距离是以通讯线长为定义。 
要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。 
通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。 
安装要求：显示屏安装左右水平，不准许后倾 
吊装要加装上下调节杆 
壁挂安装前要装前倾脱落钩 
落地安装要加定位支撑螺栓。

如何买个好LED显示屏
这几年LED大屏幕的需求猛增，造成各种大小工厂雨后春笋般增长，刹那间各家都说自家好，客户难辨好丑，而且大都以价格为导向。但俗话说买家不如卖家精，大体上指买家如何精明去压价、去要求卖家，却还难以精明过卖家，让卖家占了便宜。结果就象五十万的宝马没买却买了三十万的捷达。
　　然而，做为一名有诚信的制造厂商，应该把行业内的重要资讯事先告诉买家，以供他们选择，不搞信息不对称。
　　LED全彩大屏幕经过这几年的发展，粗看似乎已为成熟产业，其实，无论是国内还是国外的厂商，仍是任重道远，特别是户外大屏幕，绝大部分产品经过两年的运行之后，就很难维持在用户的期望值之内了。
　　为什么会这样呢？
　　这里首先有一个大误区，大部分人认为屏幕的主要材料LED、IC寿命均达到10万小时，按365天/年，24小时/天运行，使用寿命有11年多，所以大部分客户只关心用知名的LED和IC。其实这两样只是必要条件，而不是充分条件,因为红、绿、蓝三种灯管的合理使用，对显示屏更加重要，对于不同颜色的灯管，要使其工作在最佳状态，对于一个好的显示屏会更加重要。IC的合理调节，也有助于克服PCB的不合理布线问题。就好象一台汽车有了好的发动机和电路控制，不一定就能成为一台好的汽车。这里面的关键因素是这样的：
　　由于LED、IC属于半导体器件，它们对环境的使用条件要求挑剔，最好在室温25℃左右，其工作机理最好。但事实上一块户外大屏会应用在不同温度环境下，夏天可能在60℃以上，冬天可能在-20℃以下。当厂家生产产品时是以25℃为测试条件，把不同的产品分档分类，可事实运行的条件为60℃或者-20℃，这时LED、IC工作效率及表现不一致，可能原来属于一档的就会变成多档了，亮度就不一致，屏体也自然变花了。这是因为在不同的温度条件下，红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的，在25℃时，其白平衡是正常的，但在60℃时，三种颜色的LED的亮度都有所下降，而且其衰减值不一致，所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象，整屏的质量就会下降。而IC呢？IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高，如果箱内温度超过85℃，IC则会因为温度过高而导致工作不稳定，或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。
　　同时，电源也十分重要，由于电源在不同的温度条件下，其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同，由于它担负着后勤保障作用，所以它的保障能力直接影响到屏的质量。
　　箱体设计对于显示屏也很重要，一方面是它的电路保护作用，另一方面是安全作用，同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好，随着开机时间的延长和外界温度的升高，元器件的热漂移也会增加，从而导致图像质量变差。
　　以上这些因素都是相互关联的，都会影响到显示屏的质量和寿命。所以客户在选屏时，也要全面观察分析，作出正确判断。
　　温度对于大屏的影响还不仅如此，假定客户购买了一块宽10米高6米（60平方米）的大屏，虽然总面积不大，但内部组成是各个单元箱，各单元箱之间的温度不一定均衡，箱体内温度也会受空气对流影响而温度不一致，导致单元箱体之间，或单元箱体内部的温度不一样，带来半导体器件工作效率不一致，从而表现为LED灯的发光亮度不一致，看起来“花”屏。别小看室外温度，大家只要想想夏天在汽车里可煮熟鸡蛋的例子可想而知了。何况LED显示屏要在夏日暴晒下仍要发光显示。（发出的光要强过太阳光才有效），其发光定会发热，这些都是影响因素。
　　和冷热温度作斗争的不仅脆弱娇气的LED、IC等半导体器件，还包括坚固的ABS、面罩、铁箱、连接件、各类焊接点，面罩在阳光暴晒下及低温刮冻的雨后湿气的多重夹击下，产生部分变形翘角多达2-3mm，另紫外照射也使面罩板颜色变化，这样在一年多种气候变化之下，观众所看到的面罩板本身会变色，有斑板，变形会挡遮发光管的发光角度产生光线暗区；变形还会影响到PCB板弯曲度，导致焊接点不牢靠，产生虚焊使得LED时亮时灭。且由于空气的湿气和氧化作用导致插接件氧化接触面减少，加上震动和变形的细微影响，插接件微米级的镀层没有形成紧接触，导致信号或电源中断，大屏出现故障。
　　变形和机械疲劳还会影响到铁箱和外框架，导致屏体凹凸不平，模组与铁箱不能紧配合，部分漏水等其他后果。
　　因此，要选择一块好的大屏，首行必须要选择好的灯管，经久耐用适应能力强，而且对其它材料和工艺考核绝对不可轻视，就如同汽车，几个人的修理厂，也可以拼凑一台汽车，几万人的工厂也是在组装一台汽车，可该车行驶的公里数和保障系数应该相差甚远了。户外屏的防水抗变形、加工工艺和关键配件一样，失之毫厘，差之千里。
　　除了要考虑LED、IC等主要元件的质量外，和卖家的事前沟通也非常重要。它不但直接影响整个工程项目的质量、成败，还常常能让用户更加合理的分配投入的资源，避免不必要的浪费、损失和隐患，甚至增加可观的收益。
　　厂家也应该主动为用户就实际需求和可操作性等提供模拟方案或更佳建议方案，帮助客户合理分析、规划，做出最具性价比的方案，才能成为用户可信赖的合作伙伴。沟通事项大体包括以下几点：
　　1、清晰自己的需求、投入预算及预期的最佳效果；
　　2、详实地表明对项目的需求及至将来的发展规划，要求卖家提供最佳实施方案，甚至项目的可拓展功能及拓展预算、计划，以避免因项目不适合日后的发展需求而造成不必要的资源浪费；
　　3、提供或要求厂家对项目安装及应用环境的分析数据，对可发性事件预测及提出预防、解决措施，进而对整个项目计划作出综合性评估；
　　4、不同的LED生产工艺、屏幕组装工艺、安装技术经验，将直接影响整个项目的工期、造价、安全性能、显示效果及质量、使用寿命和维护成本，因此事前必须从厂家或多方面了解、比较产品及项目各方面的性能特点，选择出最适合自己需求的方案；
　　5、了解厂家的实力、诚信，服务的内容及质量，这些都是项目能良好且长期合作的基础和保证。
　　明明白白去消费，轻轻松松来使用，祝愿每个需要用大屏幕的客户，都能买到一个自己满意的产品，也祝愿大屏幕显示行业在用户的不断要求下，去劣存优，达到一个更高的质量层次。