供热采暖控制三种解决方案

# 供热采暖控制方案温馨提示:

# 一、电热膜控制方案

方案实物图

工作原理

主要由电采暖器、温控器、地热膜组成，此系统由温控器直接控制地热膜，根据温控器测量温度与温控器设定温度进行对比，以对比结果来进行控制，当传感器所测温度达到或高于温控器所设定温度时，温控器给地热膜断电信号，当室内温度低于设定温度时，温控器给地热膜通电信号。

地热膜控制方案应用分析

此系统起到一个方便用户控制及给用户一个舒适的环境，达到一个节能的效果。同时温控器具有温度保护作用（保护地热膜因工作温度过高而烧毁），限温最高温度为60度，当外置传感器测量得到的温度达到60度时，地热膜断电关闭停止工作。

所需产品

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地暖液晶温控器 | ST-H系列温控器 |
| 2 | 地暖机械式温控器 | ST-H系列温控器 |
| 3 | 传感器 | ST-SW系列传感器 |

二、集分水器控制方案

方案实物图

工作原理

系统主要由锅炉、水暖温控器、电动阀、集水分水器组成，在集水分水器的每条支路管道上安装一个电动阀，温控器来控制电动阀的开和关，锅炉的热水流进集分水器在从个支路流向各个房间，当传感器所检测的温度达到或高于设定温度时温控器控制电动阀关闭，反之，当传感器检测的温度低于设定温度时，温控器控制电动阀开启，如此循环的工作。

集分水器控制方案应用分析

集水分水器及其作用是把主干道上的热水通过集分水器的各个支路管道分流到各个房间或用户，保持每条支路流量相等，再把各支路的回水集中在回到锅炉中，温控器控制系统其作用就是给用户一个舒适的环境，同样也起到一个节约能源及节能的效果。

所需产品

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水暖液晶温控器 | ST-H系列温控器 |
| 2 | 电动球阀 | ST-VQ系列电动阀 |
| 3 | 电热执行器 | ST-DRZ系列电热执行器 |

三、散热器控制方案

方案实物图

工作原理

主要由温控器、电动阀或暖气阀以及散热器和热量表组成，此系统主要是由温控器控制电动阀或暖气阀开启与关闭给与散热器的热水流量，热量表用来测量用户所需的热量数据。

散热器控制方案应用分析

由散热器将系统热水散发到房间，温控器合理的调节系统供水，保持温度的恒定。

所需产品

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水暖控制器 | ST-H系列温控器 |
| 2 | 电动球阀 | ST-VQ系列电动阀 |
| 3 | 暖气阀 | ST-F系列暖气阀 |

推荐产品

ST-H2300系列旋钮式温控器     ST-H3500系列可编程地暖温控器

ST-F41系列电动暖气阀            ST-H3700GA可编程水暖温控器