# 超声冲击&超声时效机&超声去应力机&超声设备厂家欢迎新老顾客来电咨询选购。温庆强13475905680   0531-86310289

# BN10型超声冲击设备

特点：

1、是目前最彻底消除焊接残余应力并产生出理想压应力的时效方法，可完全替代热处理、振动时效等时效方法（各种时效方法消除残余应力 的情况如下：振动时效30～60％、热时效35～80%、超声冲击时效80～100％）。

2 、国内专利技术，新型DSP控制，全数字电路结构智能化频率跟踪。

3、军工系列超声时效冲击枪（冲击针或冲击棒 ）能以每秒二万次以上的频率冲击金属物体表面，改变原有的应力场，产生一定数值的压应力。

4、功率高，冲击效果好可靠性高，使用寿命长重量轻，便携，设计精良操作方便。

5、 不受工件材质、形状、结构、钢板厚度、重量、场地之限制，可随时随地进行时效处理。6、 可使焊接接头疲劳强度提高50%-120%，疲劳寿命延长5-100倍。金属在腐蚀环境下的抗腐蚀能力提高约400%。

7、可去除焊趾处的微观裂纹、熔渣缺陷，抑制裂纹的提前盟生

8、电流、电压、输出频率、冲击强度保护功能，特殊情况下可自动复位。提高设备使用寿命。

9、节能、环保、无污染。

优点：

★ 工件焊接应力消除率可达到100%并产生理想压应力，是目前国内外消除焊接残余应力的理想设备。

★ 独有的稳频、恒幅控制电路，完全排除普通超声消除应力设备的现场危险性。

★ 可提高焊接接头疲劳强度50％-120％，疲劳寿命延长5-100倍。

★ 不受工件形状、结构、材质、重量、钢板厚度、场地之限制。

★ 用于消除焊接残余应力可完全替代热处理等时效方法。

★ 冲击枪专业设计，彻底消除了传统时效设备和同行业设备操作笨重，现场无法操作的难题，减少了现场人员劳动量。

★ 对大型结构件的焊缝现场处理、超高超低焊缝处理、焊接修复焊缝的应力消除效果更佳。

★ 经济、实用、环保、节能、安全、无污染。

技术参数

1、输出功率：500W

2、输出频率：40KHz

3、输出振幅：100um

4、换能器类型：德国压电换能器

5、最大连续工作时间：16h

6、冷却方式：风冷

7、处理速度：0.1m~0.3m/min

8、电压：AC 220V 50HZ

9、控制系统尺寸：468x460x185mm

10、冲击枪尺寸：长 330 mm  枪柄直径 75 mm

# BN08型超声冲击设备

★ 目前最彻底消除焊接残余应力的时效方法，操作简便。

★ 可使焊接接头疲劳强度提高50—120%，延长疲劳寿命5—100倍。

★ 可直接将焊趾处的焊接余高、凹坑、咬边等处理成圆滑过渡，大大降低应力集中。

★ 全数字实时显示处理工程，替代普通的表头操作。

★ 原装进口大功率IGBT控制模式，故障率最低。

★ 经济、实用、环保、节能、安全、无污染。

技术参数

1、输出功率：300W

2、输出频率：20KHz

3、输出振幅：50um

4、换能器类型：德国压电换能器

5、最大连续工作时间：16h

6、冷却方式：风冷

7、处理速度：0.1m~0.3m/min

8、电压：AC 220V 50HZ

9、控制系统尺寸：365x305x145mm

10、冲击枪尺寸：长 310 mm  枪柄直径 75 mm

洽谈：13475905680   0531-86310289

超声冲击设备专业去除工件内应力，防止工件变形开裂，保持工件精度稳定性，是国内去应力最彻底的设备