TQ10XX-PLC编程手册

1.1、PLC工程

系统提供TQ1050.pro工程示例，可在此基础上修改成为客户自己的工程。

TQ1050工程包含以下功能模块

| 模块名称 | 模块类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| PLC_PRG | 程序 | 主程序，处理业务逻辑 |
| OP_KEY | 功能块 | 处理功能面板/软面板的键码 |
| M_CODE | 功能块 | 处理NC程序的M辅助指令 |
| T_CHANGE | 功能块 | 处理NC程序的M06换刀指令 |
| T_SELECT | 功能块 | 刀库选刀 |

1.2、系统输入输出

系统提供32个通用输入和24个通用输出供用户定制。

系统提供专用的轴伺服接口、操作面板接口、手轮接口。

| 输入信号 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| IX_01..32 | BOOL | 32个通用输入 |
| IX_ALARM_1..5 | BOOL | 轴伺服报警 |
| IX_ESTOP | BOOL | 紧急停止 |
| IX_STOP | BOOL | 停止 |
| IX_START | BOOL | 启动 |
| IX_FEED_A/B/E/F | BOOL | 进给倍率 |
| IX_SPIN_A/B/E/F | BOOL | 主轴倍率 |
| 输出信号 | 数据类型 | 功能描述 |
| QX_01..24 | BOOL | 24个通用输出 |
| QX_SVON_1..5 | BOOL | 轴伺服使能 |

1.3、系统信号

系统提供输入信号使得PLC可以操作服务器。

系统提供输出信号通知PLC服务器当前的状态。

| 输入信号 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 轴/主轴 |
| IN_AXIS_ALARM_1 ..5 | BOOL | 轴报警 |
| IN_AXIS_LIMITP_1 ..5 | BOOL | 轴正限位 |
| IN_AXIS_LIMITN_1 ..5 | BOOL | 轴负限位 |
| IN_HOME_1 ..5 | BOOL | 轴原点 |
| IN_SPIN_ALARM_1 ..2 | BOOL | 主轴报警 |
| 操作面板 |
| IN_ESTOP | BOOL | 紧急停止 |
| IN_STOP | BOOL | 停止 |
| IN_START | BOOL | 启动 |
| IN_F_RATE_1 ..4 | BOOL | 进给倍率 |
| IN_S_RATE_1 ..4 | BOOL | 主轴倍率 |
| NC程序 |
| IN_NC_PROC | BOOL | NC执行开启 |
| 输出信号 | 数据类型 | 功能描述 |
| 工作状态 |
| ON_ESTOP | BOOL | 紧急停止 |
| ON_READY | BOOL | 准备好 |
| ON_WORKING | BOOL | 正在执行 |
| 工作模式 |
| ON_AUTO | BOOL | 自动模式 |
| ON_SINGLE | BOOL | 单段模式 |
| ON_MDI | BOOL | MDI模式 |
| ON_HOMING | BOOL | 回参考点模式 |
| ON_JOG | BOOL | 连续进给模式 |
| ON_JOG_INC | BOOL | 增量进给模式 |
| NC程序 |
| ON_NC_P | BOOL | NC执行未结束 |
| OV_NC_N | LREAL | NC当前段号 |
| ON_NC_PAUSE | BOOL | NC执行暂停 |
| ON_NC_END | BOOL | NC执行结束 |
| 其他输出信号 |
| ON_HOME_OK | BOOL | 所有轴已回原点 |
| OV_POS_1 ..5 | LREAL | 机床坐标 |
| 标准CNC数据 | 数据类型 | 功能描述 |
| P001 ..200 | LREAL | 程序参数 |
| D001 ..100 | LREAL | 刀具半径补偿 |
| H001 ..100 | LREAL | 刀具长度补偿 |

1.4、系统函数

| 输出信号 | 返回值数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| LOG_CLEAR | BOOL | 清除日志显示 |
| LOG_ERROR | BOOL | 显示错误 |
| LOG_WARN | BOOL | 显示警告 |
| LOG_INFO | BOOL | 显示提示 |
| GET_P | LREAL | 获取P值 |
| GET_D | LREAL | 获取D值 |
| GET_H | LREAL | 获取H值 |
| GET_WORG | LREAL | 获取工件原点 |
| SET_P | LREAL | 设置P值 |
| SET_D | LREAL | 设置D值 |
| SET_H | LREAL | 设置H值 |
| SET_WORG | LREAL | 设置工件原点 |
| JOG_AXIS | BOOL | JOG移动/停止 |
| SET_HW | BOOL | 设置/关闭手轮 |

1.5、SERVER系统模块

| 成员变量 | 数据类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| SERVER | 程序 | 服务器 |
| .SET_MODE | CNC_MODE | 设置工作模式 |
| .SET_POS | CNC_MOVE_AXIS | 移动轴 |
| .SET_SPIN1 | CNC_SPINDLE | 设置主轴1 |
| .SET_SPIN2 | CNC_SPINDLE | 设置主轴2 |
| .RON_RESTART | R_TRIG | 系统复位 |
| .RON_ESTOP | R_TRIG | 系统紧急停止 |
| .RON_G_M | R_TRIG | NC执行M |
| .RON_G_S | R_TRIG | NC执行S |
| .RON_G_T | R_TRIG | NC执行T |
| .G_M | DWORD | M值 |
| .G_S | REAL | S值 |
| .G_T | DWORD | T值 |
| .RON_KEY | R_TRIG | 按键触发 |
| .KEY_DOWN | BOOL | 键按下 |
| .KEY | BYTE | 键值 |

2、输入输出说明

3、信号说明

4、函数说明

| JOG_AXIS | JOG模式下，移动指定的轴 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| AXIS | BYTE | 0=停止JOG 1..5=指定轴号 |
| JOGP | BOOL | 1=正向 0=负向 |

| SET_HW | 设置手轮轴选、倍率 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| IN_HW | BYTE | 位[0..4]=轴选 位[6]=倍率X10 位[7]=倍率X100 |

| LOG_INFO | 输出提示信息 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| IN_CODE | WORD | 信息代码 |
| IN_TEXT | STRING | 信息文字 |

| LOG_WARN | 输出警告信息 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| IN_CODE | WORD | 信息代码 |
| IN_TEXT | STRING | 信息文字 |

| LOG_ERROR | 输出错误信息 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| IN_CODE | WORD | 信息代码 |
| IN_TEXT | STRING | 信息文字 |

| GET_D | 获取刀具半径补偿D |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..100 |

| GET_H | 获取刀具长度补偿H |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..100 |

| GET_P | 获取程序参数P |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..200 |

| GET_WORG | 获取工件坐标原点 |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引54..59 |
| AXIS | DWORD | 轴选1..5 |

| SET_D | 设置刀具半径补偿D |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..100 |
| VAL | LREAL | 数据 |

| SET_H | 设置刀具长度补偿H |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..100 |
| VAL | LREAL | 数据 |

| SET_P | 设置程序参数P |
| --- | --- |
| 返回值 | LREAL | 数据 |
| IDX | DWORD | 索引1..200 |
| VAL | LREAL | 数据 |

| SET_WORG | 设置工件坐标原点 |
| --- | --- |
| 返回值 | BOOL | 0=操作失败 1=操作成功 |
| IDX | DWORD | 索引54..59 |
| AXIS | DWORD | 轴选1..5 |
| VAL | LREAL | 数据 |

4、功能块说明

| CNC_MODE | 设置工作模式 |
| --- | --- |
| 输入 |
| CMD | DWORD | 1=自动 2=单段 3=MDI 4=回参考点 5=手动连续 |
| 输出 |

| CNC_MOVE_AXIS | 以速度FEED移动轴AXIS到位置POS |
| --- | --- |
| 输入 |
| CMD | BYTE | 2=开始移动 3=修改倍率 |
| AXIS | BYTE | 选择的轴 |
| NAME | STRING | 轴名称 |
| POS | REAL | 目标位置（毫米） |
| FEED | REAL | 进给速度（米/分钟） |
| RATE | REAL | 进给倍率 |
| 输出 |
| IS_OK | BOOL | 0=未移动到位 1=已移动到位 |

| CNC_SPINDLE | 主轴功能 |
| --- | --- |
| 输入 |
| CMD | BYTE | 2=启动主轴 3=记忆M03正转 4=记忆M04反转 5=停止主轴 |
| G_S | REAL | 主轴转速（转/分钟） |
| SP_OUT | BYTE | 0=正电压输出 1=正负电压输出 |
| 输出 |