医用离心机选型原则

医用离心机选型原则主要有四点：

1、分离目的：医用离心机主要用于血液的分离。

2、转速要求： 医用离心机分离血液时的转子最高转速一般是4000rpm， 用于DNA鉴定样品分离的转子最高转速一般在10000rpm以上。

3、容量要求：是指离心管的容量和一次最多可放离心管的数量。医用离心机常用于真空采血管样品的分离，真空采血管有两种规格：5mL和7mL。5mL真空采血管的外形尺寸(带帽)：Φ12.5×81.5mm，7mL真空采血管的外形尺寸(带帽)：Φ12.5×107mm。

4、温控要求：是指分离样品时需要不需要冷冻。若需要冷冻，则选用冷冻离心机。不需要冷冻，则选用不带冷冻离心机（常温离心机）。

关键词：医用离心机

想了解更多信息，请进入http://www.fudizao.com