中转台的调试问题

可选线性或开关电源都行.首选性线。电压应在12v-14v内。电流应大于实际工作电流的一倍.一般大于15a以上。电源引线应短.并且芯线要大.这样可减少电压降损失.并且也不容易发热.电源接口接触要紧.如有表面氧化一定要清理氧化物。中转台是否有压制效果测试.可先关发射机电源.让接收机喇叭监听并留意信噪比后再打开发射机。同时留意接收机喇叭信噪比变化是否有变化。正常会没多大变化为合格。如前后变化过大这就是出现了压制。一般选择扩干扰能力强的接收机..灵敏度应高于0.2uv以上。发射机功率不应大于双工的负载功率.而市场上的双工器一般在30w内可正常使用。太大的输入功率会造成接收变差.不利于手台等微信号上台。要求要大功率发射才好就能传得远.这样只会造成单向传播好.发得出而中转台收不回..实际使用应讲求收发平衡才对。功率过大还引发机器发热.用电也大.故障也高。容易烧功放。发射机应进行强制风扇散热这个一定要注意.散热是否良好.