弹簧拉压试验机如何选择和功能特点

弹簧拉压试验机又名弹簧测力机；弹簧压力试验机，弹簧压力试验机等等！！！其选择有很多种方法；

一：弹簧试验机的主要用途：本机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成，专业设计的自动控制和数据采集系统，实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。

二：弹簧试验机的分类

弹簧拉压试验机有三种机型；手动弹簧拉压试验机；自动弹簧拉压试验机和微机控制的弹簧拉压试验机。

三：弹簧试验机的特点：

- 手动弹簧试验机

1、负荷测量采用数字显示,克服了人眼的读数误差,该弹簧试验机去掉了负荷传感器的变形引起的位移,使位移准确。使用方便、高效、高精度、性能稳定等特点。

2、试验力显示：数码管数字显示,具有上下限分选功能，通过传感器（美国威世世全传感器）输出力值。

3、位移显示：位移光栅尺输出位移；精度为0.01mm。

4、加荷方式：手动加载,快捷方便,位移有定位装置,便于快捷分选。

5、过载保护：软件保护和机械保护,力值过载时控制器发出响声。

6、利于弹簧生产线的批量检测；有手动模式和自动模式。

- 自动弹簧拉压试验机

1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机构，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低，运行平稳

2、触摸式操作方式，液晶显示器实时显示，显示界面可显示试验方法选择界面，有四种功能：定位移测量力值、定变形测量力值、定力值测量位移、定力值测量变形；实现对弹簧测量的全方位检测。

3、可实现式样装夹时横梁快慢升降调整，具有过载保护功能（软件保护和机械保护）；过载是机器自动停机。

4、实现计算数据的存储，分析，打印，显示功能。

5、重复性误差很小；适合抽检；

6、自动的机器有快速进给、慢速采集的功能；能够实现对位移点力值的精确采集。

- 微机控制的弹簧拉压试验机

1、拉伸试验：对各种拉伸弹簧做拉伸试验；压缩试验：对各种压缩弹簧做压缩试验。

2、测量方法：通过变形测力值、通过高度测力值、通过力值测变形、通过力值测高度.

4、批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成；批量检测；不用单独设参数。

5、试验软件：中文WINDOWS界面，菜单提示，鼠标操作；

6、显示方式：数据和曲线随试验过程动态显示；能够观察到弹簧做实验过程中的变化；相对于前两种过程更直观。

7、四种曲线：力值--位移曲线、力值--变形曲线、位移--时间曲线、变形--时间曲线

8、过程实现：试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成；

9、自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存；后期能够查询到以往的数据；不用单独的记录下来。

10、试验报告：可按用户要求的格式编制报告并打印；

11、适用于院校和质检部门的抽检。