# 无机粉可以用于哪些地方，无机粉的五大施工方法

适用范围
      可用于各种砖石、混凝土基体的防水防渗及渗漏修缮，尤其适用于各种地下建筑物或构筑物、墙面、沟道、水池、厕卫间等工程的防水、抗渗堵漏。其中缓凝型用于无渗水面防水、防渗及微渗基体的修缮；速凝型主要用于严重渗漏及涌水基体的施工处理， 此外，用作粘贴瓷砖、马赛克、大理石等块材的首选材料，它可使防水粘贴一次完成。
    
       
       “五大”施工方法
       1、无渗水面施工
       2、基面必须充分湿润至饱和（无积水），并要求牢固、干净、平整。不平处可先用水泥砂浆找平。
       3.配料∶无渗水面施工宜选用缓凝型堵漏灵。将料按粉∶水＝1∶0.30－0.35搅拌成均匀（不含生粉或团粒）的腻子状。拌料一次不宜超过5公斤，否则要用搅拌器拌科。
       4.上料∶按“抹面工法”的次序进行上料，共做二层。先用抹子或刮板上第一层料；待涂层硬化后将基层喷湿（但无积水）再上第二层料。每层上料时间为间隔1小时左右（时间过长，会影响两层间粘结力）；上料时要稍用劲并来回多刮抹几次，使涂层密实，同时注意搭接。每层用料约1.2kg/m2，总用料约2.4kg/m2，涂层总厚度约1.5mm。
      5.保湿养护∶待涂层硬化后，马上进行保湿养护，保证涂层潮湿以防粉化。第一次养护要小心以免破坏涂层，共养护2至3天，方式可为∶喷水、盖湿物、涂养护液等。在特别潮湿处（例积水的地下室等），或者在防水层硬化后立即在上面做保护层或粘贴块材的、可省去保湿养护。
    
                           广州市赛宝防水材料有限公司，专注家庭防水，您的最佳选择！
                                                 胡萱    18665727432
                                                  网址： http://www.sbfscl.com/