该机器特色：

1.全球首创自主独立技术，将投影机与电子白板有机结合，投影机自身带有互动演示教学功能。

2.简易操作，方便携带安装，可在教室或会议室任何屏幕(或投影白板)或墙壁安装使用，画面尺寸自由调整。

3.配中央电化教育馆权威教学软件，丰富教学资源。涉及12个年级15个学科领域的广泛教学素材，方便教师教学备课。

4.超高性价比，相比市场同标准投影机与电子白板叠加的价格低3-4成，有效节约用户采购成本费用。

5.侧方位抽屉式更换灯泡及滤网模组，简单易于安装。

6.自动过滤网更换与灯泡更换警告系统，方便用户维护。

7.可直接在投影机所投影出的画面在任意画面做电脑的功能点选，上网，书写，文字，绘图，不需要再添加任何设备。

8.配合无限指挥棒或手写笔操作便利。

9.采用液晶与整机双通道散热，独特的智能型散热系统,风扇能依据投影机的温度变化，自动调整转速。

该机器参数：
机器型号    CP-78SP
显示技术    3LCD技术3X0.63英寸TFT多晶硅液晶面板
亮    度    4000 lumens
对 比 度    600：1
标准分辨率  XGA (1024x768)
兼容分辨率  VGA　SVGA　XGA　SXGA　WXGA　UXGA 
投影镜头    1.2X变焦透镜 f=18.53～22.18mm F/1.65~F/1.93
灯    泡    NSH 230W
灯泡寿命    3000-4000小时（ECO）
风扇噪音    30dB @ ECO
投影尺寸    40 to 300英寸
投射比      1.45～1.73
扫描频率    水平 31 to 92 kHz 垂直48 to120 Hz
色    彩    NTSC / NTSC 4.43 / PAL (including PAL-M,N) / SECAM/PAL60
视频兼容性  480i/p 576i/p 720p 1080i
梯形校正    垂直+/-30°
输入接口    RGB:Mini D-sub 15pin x 1 DVI-I X 1 复合视频：RCA X 1 S-Video X 1
音    频    mini jack x 2 RCA (L,R) x 1 组合视频：RCA x 3
鼠标控制接口  USB类型 BX1
控制接口     RS-232D-sub 9 pin x 1
网络接口(RJ45)   可选
扬 声 器     8W x 1
尺    寸     325 x 97 x 260 mm
净    重     3.5 kg
启动冷却时间10秒
电    源      AC 100 TO 240 V 50/60 Hz
功    率      Max. 310W Standby < 2.6W