TM-100（六区位）

经济型金属探测（安检）门

◆ 特点：

- 六个相互重叠的探测区域，面板上6条超亮灯显示报警区位，准确判断金属物品的位置

- 四个相对应的发射、接收器，杜绝探测死角。

- 每个区域有100级灵敏度，可根据要求在0-99中任意调节，排除如皮带头、拉链等物体。

- 采用微处理器DSP数码控制技术，抗干扰能力强，可自动统计通过人数和报警次数。

- 可独立使用，也可多台同型号探测门并网工作，（间距最小可达40㎝）满足人员流量大的要求。

- 工作参数具有密码保护与储存功能，防止非授权人员修改参数。

- 拼装式结构，安装方便。

- 符合EMC电磁辐射标准。对心脏起搏器佩带者、孕妇、胶卷和磁记录材料无损害。

- 应用领域：

- 海关、学校、政府机关、各种比赛场所。

- 监狱、看守所、公安机关、娱乐场所。

- 工矿、电子、五金、珠宝、造币。

- 其他需要安全防范的场所。

报警显示门板                        防水固定脚

| 符合标准 |
| --- |
| 安全标准 | EN60950（电器安全） |
| EMC标准 | EN50081-1（辐射） EN50082-1（抗干扰） |
| 其它标准 | GB15210-2003《通过式金属探测门》对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘,磁带, 录像带等无害 |
| CE标准 | 符合 |
| 技术规格 |
| 环境温度 | -10℃﹣+55℃ |
| 湿度 | 0-95%，无凝结 |
| 防护 | IP20（EN60529） |
| 电源 | 电压：AC100-240V / 50～60Hz |
| 功率 | 约30W |
| 探测方式 | 电波感应 |
| 区域灵敏度 | 六个独立的探测区，每个区0-99%可调 |
| 报警方式 | 声光（蜂鸣器+面板显示） |
| 统计系统 | 自动流量计数和智能报警统计 |
| 复位 | 可调 |
| 保修 | 12个月 |
| 外形尺寸 | 2200mm(高)×800mm（长）×500mm（宽） |
| 通道尺寸 | 2000mm(高)×700mm（长）×500mm（宽） |
| 运输重量和尺寸 | 运输全重：68Kg 净重：64Kg 主探箱尺寸：76cm(长)×50cm（宽）×25cm（高） 探测板尺寸：228cm(长)×58cm（宽）×20cm（高） |

- 因产品不断更新，拓迈公司保留变动产品规格不事先通知的权利.