CS-350金属探测（安检）门

◆ 特点：

- 两套独立控制系统，结合成33个感应单元,准确报警位置.

- 双排超高亮度LED灯等位显示

- 灵敏度可调,声光报警.

- 计算机微处理对整机进行控制.

- 可通过机械锁或密码对程序进行保护.

- 多台可以同步工作,每台工作频率可单独调整,无需辅助电缆.

- 启动时自动检查环境和定期校准.

- 安装简单,维修简便.

- 符合EMC电磁辐射标准。对心脏起搏器佩带者、孕妇、胶卷和磁记录材料无损害。

- 应用领域：

- 海关、学校、政府机关、各种比赛场所.

- 机场、法院、监狱、看守所、公安机关.

- 工矿、电子、五金、珠宝、造币.

- 其他需要安全防范的场所。

| 符合标准 |
| --- |
| 安全标准 | EN60529（电器安全） |
| EMC标准 | EN50081-1（辐射） EN50082-1（抗干扰） |
| 其它标准 | GB15210-2003《通过式金属探测门》对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软盘,磁带, 录像带等无害 |
| CE标准 | 符合 |
| 技术规格 |
| 环境温度 | -10℃﹣+58℃ |
| 湿度 | 0-95%，无凝结 |
| 防护 | IP25（EN60529） |
| 电源 | 电压：AC100-240V / 50～60Hz |
| 功率 | 约35W |
| 探测方式 | 电波感应 |
| 报警方式 | 声光（蜂鸣器+双立柱显示） |
| 统计系统 | 自动流量计数和智能报警统计 |
| 复位 | 可调 |
| 保修 | 24个月 |
| 外形尺寸 | 2200mm(高)×800mm（长）×580mm（宽） |
| 通道尺寸 | 2000mm(高)×700mm（长）×580mm（宽） |
| 运输重量和尺寸 | 运输全重：70Kg 净重：66Kg |