楼承板专业制造以及工艺流程

【合肥金苏建筑钢品有限公司】是我们目前钢结构生产规模大，产品品种较多，配套较全的厂家之一，已从事钢结构行业多年，从钢结构的规划设计→加工制造→施工安装到全方位服务，已形成一整体完善的钢结构工程建设系统，公司装备精良，管理规范，拥有一支高素质、高技能、高效率的员工队伍。精确到制造工艺和齐全的检测量确保【合肥金苏】为每一位客户提供一条龙的服务！

【合肥金苏建筑钢品有限公司】主营产品：C型钢，Z型钢，H型钢，彩钢瓦，采光板, 楼承板，夹芯板，天沟，钢结构支架，钢结构配件。

【合肥金苏】楼承板，质量是企业发展的命脉，国家一级资质，楼承板产品名称、楼承板型号、楼承板应用、楼承板特点、楼承板设计安装以及楼承板专业生产厂家简介！如下：

楼承板产品别称：组合楼板，楼承板，钢承板，压型钢板，楼层板，钢楼承板，组合楼层板，镀锌钢承板，镀锌楼层板，镀锌楼承板，组合楼承板，组合楼板，楼面钢承板，建筑压型钢板，组合楼板等，又分为：开口楼承板，全闭口型楼承板，燕尾式楼承板等 金苏钢品引领中国压型钢板楼承板制造，科技创造中国楼面钢承板未来！
    部分压型钢板型号有：YX75-200-600（7520型，镀锌压型钢板），YX75-293-880（带压痕压型钢板），YX76-344-688（常用钢承板），YX75-230-690型楼承板，YX76-305-915型楼承板，YX65-185-555（全闭口型压型钢板），YX51-200-600（燕尾式楼承板），YX51-226-678楼承板，YX51-253-760钢承板，YX51-250-750楼承板，YX51-240-720钢承板，YX51-305-914楼承板，YX50-180-720楼承板，YX35-125-750压型钢板，YX51-330-992楼承板等。

产品应用： 　　产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。钢结构建筑重要配套产品，本公司引进数条楼承板生产线，板型先进、规格齐全、价格实惠、具有绝对优势。为多高层钢结构建筑配套服务，本产品特性如下：
　　1、重量轻、强度高、承重大、抗震性好；
　　2、施工简单快捷、拼装方便；
　　3、取代传统模板、改善传统模板缺点；
　　4、可作为结构强度一部分、减低材料成本；
　　5、易于配筋、配线、配管之施工；
　　6、外观整洁美观；

施工时无支撑柱的组合楼板

用于厂房，办公楼，住宅及车库的钢结构或钢-混凝土组合建筑在中国近来发展飞速。因为其可减少混凝土用量及生产砖瓦石灰沙等建材对环境的破坏与影响，建筑垃圾、建筑施工噪声，建筑周期都减少到最低程度，结构整体性好，抗震性能高，改建和拆迁也较容易，材料的回收和再利用率较高，被认为是人与自然和谐可持续发展的“绿色建筑”。 本项目所述的组合楼板可用于上述“绿色建筑”中的楼面，由“压型钢板—混凝土组合楼板”或“混凝土-混凝土组合楼板”组成。前者是在压成各种断面形式的凹凸肋与各种形式槽纹的薄钢板（厚度在0.65 mm 到1.5 mm 之间)上浇注混凝土而制成的组合板，依靠凹凸肋及不同的槽纹使钢板与混凝土的咬合而组合在一起；后者利用普通预制或预应力混凝土板为模板然后浇注混凝土而制成组合楼板。 组合楼板和普通钢筋混凝土楼板相比优越性表现在：(1)可作为浇注混凝土的模板及施工平台。这样不仅节省了模板，而且使施工安装工作可以多楼层立体作业，大大加快了施工进度。因此，国内近年来组合板应用发展很快，已在许多工程中用作楼板、屋面板以及工业厂房的操作平台板等；(2) 压型钢板/混凝土组合板轻便，运输、储存、堆放和装卸都极为方便，易于铺设，安装时间短，节省劳动力； (3) 压型钢板/混凝土组合板在使用阶段，因其和混凝土的组合作用，还可代替受拉钢筋，只需配置温度钢筋，减少了钢筋的制作与安装工作量；(4) 根据压型钢承板/混凝土组合板的不同截面形状，可以减少楼板混凝土用钢量。减少的楼板自重又可以相应的减少梁、柱和基础的尺寸，提高了结构的整体性能并降低了工程造价；(5) 在使用阶段,提高了钢梁的整体稳定性和上翼缘的局部稳定性。 20世纪80年代初期在我在国内从事组合楼板的硕士学位研究时我国主要使用的是“混凝土-混凝土组合楼板”，尚未有人引进与研究“压型钢板—混凝土组合楼板”：因为推广应用“钢—混凝土楼板”的主要障碍是那时受知识的限制，钢材用量较大，要用特殊冷压成型设备与技术，同时我国钢材价格仍比较贵。直到20世纪80年代末到90年代初期才由几个国外的生产商，建筑商引进了“压型钢板—混凝土组合楼板”这种结构形式。由于这两种组合楼板可以省去大部模板工程，使立体作业成为可能，不仅节省大量模板与人力，而且加快了施工进度，很快受到许多发展商的欢迎。目前，我国钢筋混凝土规范已有了成熟的“混凝土-混凝土组合楼板”的设计方法；此外，“压型钢板—混凝土组合楼板”也益见成熟。目前，我国组合楼板的应用以每年递增20%速度快速发展。钢-混凝土组合结构以其独特的抗震能力强、施工速度快、空间使用率高等优势契合了绿色环保的要求。目前，我国钢材产量已居世界首位，而且国家也在逐步调整政策鼓励提升发展科技含量高的建筑。在我国大力发展组合结构的条件已经成熟，正步入其发展的黄金时期。 继我在国内高校从事过混凝土-混凝土组合结构研究后，我在国外又长期从事了钢—混凝土组合楼板的设计，研发及应用工作。我发现组合楼板尽管有前述的不少优越性，有些地方还有些地方需进一步提高，发展。这些地方是：(1)目前的组合楼板设计及技术使的每层楼面总体用钢量及施工成本还是比较高。这主要表现在组合楼板的强度及刚度有限从而在施工时要么需要临时垂直支撑要么需要增加钢次梁以靠减少组合楼板的跨度来补偿；(2) 由于未能利用组合梁的整体工作性能，目前的组合楼板设计及技术使得梁底至板顶面占据了较大的宝贵空间（对于高层建筑可能意味着累积损失了一，二层可用空间）；(3) 目前的组合楼板技术使设计者在施工阶段拘泥于组合楼板强度及刚度从而采用了在使用阶段并不需要的钢板厚度，造成不必要的浪费； (4)施工阶段灵活性差。这表现在楼板安装主要靠由建筑工人在高空站在钢梁上（而不能在地上）一片一片的铺设作业，工作危险性大，身心及体力消耗很大而且效率低。(5) 囿于快速施工，降低成本的的要求目前的组合楼板技术较难采纳给楼板施工时加支撑柱以提高楼板效率的方法因为底层楼层混凝土需要数周才能达到所需强度； (6) 对不同结构形式的灵活适用性差。目前的组合楼板设计及技术使“钢—混凝土楼板”主要适用于钢结构，不太适合钢筋混凝土结构或砖石结构等。

# 楼承板

楼承板(钢承板，建筑压型钢板)是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作永久性模板，也可被选为其他用途。

（一）叫法：

组合楼板，楼承板，钢承板，压型钢板，楼层板，钢楼承板，组合楼层板，镀锌钢承板，镀锌楼层板，镀锌楼承板，组合楼承板，组合楼板，楼面钢承板，建筑压型钢板，组合楼板等，又分为：开口楼承板，全闭口型楼承板，燕尾式楼承板等

（二）主要特点：

1：适应主体钢结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。

2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。

3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

4：在悬臂条件下，楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

5：本公司楼承板已通过国家固定灭火系统及耐火构件质量检测中心的耐火极限检测，作为组合楼承板无需防火喷涂，因此大大降低了工程造价。

（三）产品应用：

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。

(四)产品测试

a、动态加载测试，合格的楼承板需经过若干组动态加载测试，得出复合板的剪切-粘结系数，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。

b、耐火测试，利用3组楼板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试，同时测量楼板内的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。

(五) 楼承板的构造与使用方法

楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高5 1 mm ~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为Ｅ4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。当楼面层结构标高变化不一致时，采取加焊型钢措施，使水平结构呈台阶过渡，当降低标高时工字梁腹板加焊角钢；抬升标高时工字梁翼缘加焊槽钢。当遇到楼面有预留洞口时 尺寸一般是大于500mm×500mm时采用先开洞措施，即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接；洞口尺寸小于500mm×500mm时采取后开洞措施，即在楼承板上增加堵头分割板，网片钢筋贯通，混凝土浇筑成型后可剪断钢筋

(六) 楼承板安装注意事项

钢结构柱网间距一般5~9.0m×8~15m，次梁间距3m，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为3～6m，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。 楼承板吊运时采用专用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。 焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流.因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。

(七）楼承板安装工艺

楼承板的施工工艺流程大体是这样的：弹线→清板→吊运→布板→切割→压合→侧焊→端焊→留洞→封堵→验收→栓钉→布筋→埋件→浇筑→养护。当然这么多的流程是离不开好的劳动组织，以下过程也可按照现场实际情况另行处理。 劳动组织要分两组，

第一组负责运料，包括清料、倒运，直至按照施工进度准确无误地将楼承板吊运至施工部位，包括起重工为5人；

第二组负责铺设，包括布筋、裁切、安装、留洞。每3人为一小组，负责一个节间，4个小组在同一作业层同时作业。下道工序绑扎钢筋与浇筑混凝土时应留派专人对铺设的楼承板加强维护。具体的做法法是：

（1）先在铺板区弹出钢梁的中心线，主梁的中心线是铺设楼承板固定位置的控制线。由主梁的中心线控制楼承板搭接钢梁的搭接宽度，并决定楼承板与钢梁熔透焊接的焊点位置。次梁的中心线将决定熔透焊栓钉的焊接位置。因楼承板铺设后难以观测次梁翼缘的具体位置，故将次梁的中心线及次梁翼缘宽度返弹在主梁的中心线上，固定栓钉时应将次梁的中心线及次梁翼缘宽度再返弹到次梁面上的楼承板上。

（2）在堆料场地将楼承板分层分区按料单清理出，并注明编号，区分清楚层、区、号，用记号笔标明，并准确无误地运至施工指定部位。

（3）吊运时采用专用软吊索，以保证楼承板板材整体不变形、局部不卷边。钢结构设计多层的一般采用3层一节柱安装工艺，（单层的就不用多说了）安装楼承板时与钢结构柱梁同步施工，至少应相差3层。因此楼承板吊运时只能从上层的梁柱间穿套，而起重工应分层在梁柱间控制。

（4）采用等离子切割机或剪板钳裁剪边角，裁切放线时富余量应控制在5mm范围内，浇筑混凝土时应采取措施，防止漏浆。

（5）楼承板与楼承板侧板间连接采用咬口钳压合，使单片楼承板间连成整板。先点焊楼承板侧边，再固定两端头，最后采用栓钉固定。

（6）加强混凝土养护。

规格： 
开口式楼承板
YX76-344-688 3W-YX76-305-915 YX76-200-600 
YX76-230-690 YX76-313.4-940 YX76-295-880 
YX70-200-600 YX51-240-720 2W-YX51-305-915 
YX51-226-678 YX51-250-750 YX51-342-1025 
YX51-254-760 YX75-350-700
倒口式楼承板
YX51-200-600 YX51-200-800 YX51-190-760
全闭口式楼承板
BD65-185-555 BD60-170-510 BD60-254-762.
BD65-170-510 BD65-254-762
楼承板特点： 
1、易于安装施工, 节省工时. 
2、取代传统模板, 善传统模板需耗时拆木板模之缺点.
3、可作为结构强度之一部份.
4、易于配筋, 配线, 配之施工. 
5外观整齐美观, 改善传统施工的杂乱无章

专供江苏楼承板,浙江楼承板,安徽楼承板,上海楼承板,山东楼承板，钢承板，压型钢板  引领中国压型钢板楼承板制造，科技创造中国楼面钢承板未来！开口式楼承板,全闭口式楼承板,倒口式楼承板,钢承板，楼层板，组合楼板，压型钢板，楼承板，钢承板、压型钢板、楼层板，钢楼承板，组合楼层板，镀锌钢承板，镀锌楼层板，镀锌楼承板，组合楼承板，组合楼板，楼面钢承板，压型钢板组合楼板   

专供南京钢承板、徐州楼承板、连云港钢承板，江苏压型钢板，宿迁楼承板、淮安楼承板、盐城钢承板、扬州钢承板，泰州钢承板、镇江钢承板、常州楼承板，吴江钢承板，无锡楼承板、苏州钢承板、南通楼承板，上海楼承板，上海钢承板，浙江楼承板，安徽楼承板，山东钢承板，北京楼承板，天津钢承板，河北楼承板，河南楼承板，山西钢承板，湖南钢承板，湖北楼承板，江西钢承板，广东楼承板，福建楼承板，重庆钢承板，四川楼承板等。   

我公司楼承板，压型钢板可以供应山东各市：济南楼承板、泰安楼承板、潍坊楼承板、德州楼承板，滨州楼承板、莱芜楼承板、青岛楼承板、烟台楼承板，日照楼承板、东营楼承板、济宁楼承板、荷泽楼承板，聊城楼承板、临沂楼承板、枣庄楼承板、淄博楼承板，威海楼承板，山东楼承板。   

我公司楼承板，压型钢板可以供应浙江各市：杭州楼承板，宁波楼承板，温州楼承板，嘉兴楼承板，湖州楼承板，绍兴楼承板，金华楼承板，衢州楼承板，舟山楼承板，台州楼承板，丽水楼承板，上海楼承板，浙江楼承板楼承板，浙江压型钢板楼承板，上海楼承板楼承板。   

我公司楼承板，压型钢板可以供应安徽各市：合肥楼承板，安庆楼承板，马鞍山楼承板，蚌埠楼承板，铜陵楼承板，阜阳楼承板，黄山楼承板，淮北楼承板，滁洲楼承板，淮南楼承板，巢湖楼承板，六安楼承板，池洲楼承板，宣城楼承板，亳州楼承板，安徽楼承板，安徽压型钢板， 
开口式楼承板  
YX76-344-688            
3W-YX76-305-915         
YX76-200-600             
YX76-230-690               
YX76-313.4-940               
YX76-295-880     
YX70-200-600              
YX51-240-720             
2W-YX51-305-915    
YX51-226-678              
YX51-250-750              
YX51-342-1025     
YX51-254-760             
YX75-320-960  
倒口式楼承板（燕尾式楼承板或缩口式楼承板）  
YX51-200-600                   
YX51-200-800              
YX51-190-760  
全闭口式楼承板  
BD65-185-555                
BD65-170-510(中央电视台指定板型)                  
BD65-254-762 
BD60-170-510 
BD60-254-762 
BD48-200-600  
BD48-283.3-850  
BD50-200-600 
BD50-283.3-850 
非常规用开口楼承板 
YX76-305-610 
YX75-350-700 
高承载力开口楼承板，大波高的楼承板 
YX113-256-768 
YX114-256-768 
YX130-300-600

广大客户您们好！【合肥金苏建筑钢品有限公司】，我们现在为单位提供钢结构生产加工、设计、施工、安装服务，价格合理，欢迎广大客户前来咨询与洽谈。
联系方式13721111262   电话：0551-6319166

联系人：宋丽

【合肥金苏建筑钢品有限公司】质量保证、价格实惠、相信第一次合作只是我们的开始。祝各界商家：生意兴隆！财源广进！身体健康！选择【合肥金苏】值得信赖！！！！！

【合肥金苏建筑钢品有限公司】公司宗旨：重合同，守信誉；用户至上，平等互利。弘扬一流质量、一流服务的企业精神，衷心的希望更多的中外客户与我们合作，我们将奉献最优质的产品，最佳的服务。
公司经营特色：根据客户、企业实际需求，提供最佳性价比的产品和服务。 公司经营理念：以质量求生存，以信誉求发展。